РУКОВОДСТВО

ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО:

ПРИВОДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

модели MJ + MH + HMJ

Тип управления

С2

(заводская установка)

На стр.8 см. другие

типы управления

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Для применения в нежилых помещениях

Серийный №

(см.на крышке блока управления)

Дата установки  	 Тип управления

41B6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

ТИП: .................................Средненагруженный МОЩНОСТЬ: ....   .....375 Вт (1/2 л.с.) ОБОРОТЫ ВЫХ.ВАЛА:.................1000 об/мин.

НАПРЯЖЕНИЕ: .................115В, 1 фаза, 60Гц

230В, 1 фаза, 50Гц

ПИТАНИЕ: .................... См.на табличке мотора.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСФОРМАТОР:.............24В. перем.ток

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ: .....NEMA 3-кнопочный. OPEN/CLOSE/STOP

ТИП УПРАВЛЕНИЯ: .................C2 (заводское) Импульсное (не надо удерживать) по кнопкамOPEN & STOP, постоянное ужержание кнопки CLOSE, приоритет кнопки OPEN и защитных устройств для реверса.См. стр. 13 и 14 для установки других режимов.

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДЕЛОВ ХОДА: ...линейно передвигающиеся кулачки винтового типа с полной регулировкой. Максимальный ход ворот 7,3 м..

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕДУКТОР:.............1-я ступень:клиновый ремень.

РАЗБЛОКИРОВКА :

БЕЗОПАСНОСТЬ

2-я ступень:цепная (№48).Выход:цепь №48.

ОБОРОТЫ ВЫХ.ВАЛА: .....80 об/мин.

СКОРОСТЬ ВОРОТ: ...........ок.23 см/с в зависимости от ворот.

ТОРМОЗ(Опция): ...............управляемый соленоидом фрикционный диск.

ПОДШИПНИКИ: .................меднометаллические вкладыши.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕСА ЛЕБЕДКИ: ..слева или справа, только для моделейMH и HMJ.

Модель MJ: Разблокировка привода ворот с уровня пола.

Модель MH: Ручная цепная лебедка с электрической блокировкой.

Модель HMJ: Лебедка и разблокировка, как описано выше.

Чувствительная кромка: .....(Опция) Электрическая или пневматическая, с установкой по нижнему краю ворот.

Чувствительная кромка настоятельно рекомендуется к установке на все виды ворот, оснащенные промышленными приводами. Обязательно, если 3-кнопочный пост установлен так, что ворота полностью не просматриваются,  или используется другое управление.

МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Масса подвесной части: .........36- 50 кг.

322

161	161

156

92

74

Монтажные размеры

A – крепление на стену

B – крепление на кронштейнах

(ролевые ворота)

A	A

470

375

A	A

178

276

400

233

Колесо ручной цепи (только для МН).

178

2

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО	ВНИМАНИЕ

Перед монтажом отключите все воротные замки и блокировки, чтобы не повредить привод и сами ворота. Если требуется сохранить старый режим работы, установите все необходимые блокировочные выключатели. (Калитка открыта, замок заперт…) Не подавайте питание, пока этого не сделано. Проверьте балансировку ворот. Если ворота заедают или двигаются с трудом, необходимо предварительно их отремонтировать. Гаражные ворота и прикрепленные к ним компоненты подвергаются очень большим нагрузкам. Обратитесь за помощью к специалистам.

ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ

Необходимо,  чтобы стена или поверхность, на которую монтируется привод, обеспечивала надлежащее крепление привода.

Поверхность должна :

а) быть достаточно жесткой, чтобы привод не играл относительно вала ворот,

б) обеспечивать крепление на нужном уровне.

в) давать возможность надежного, безопасного крепления и параллельности валов привода и ворот

Невыполнение любого из вышеперечисленных требований снижает безопасность и ухудшает работу привода.

Опорная плита вала с

подшипником (не входит в комплект)

Звездочка ворот

Для зданий с металлическим каркасом используйте угловой профиль 2”x2” (50х50мм) со стенкой 3/16” (5мм). Обеспечьте расстояние 5½” (140мм) между ними. См. рисунок 1.

5-1/2”

РИС. 1

ПОДГОТОВКА ПРИВОДА

Во всех моделях, MJ, MH и HMJ вал выходит на обе стороны и привода могут монтироваться как справа (стандарт) так и слева, и также вертикально (стандарт) или горизонтально.  Если Вам нужно переставить звездочку, ослабьте оба стопорных винта, снимите звездочку и шпонку  и установите на противоположную сторону вала. Затяните стопорные болты.

Установка ручной цепи

В моделях MH и HMJ с ручной лебедкой расположение привода должно быть определено до заказа. Расположение указывается последней буквой в названии привода (L или R). На месте ручную лебедку нельзя переставить на другую сторону.  Если такое все-таки случилось,  монтируйте цепь со стороны проема, и подвесьте ее так, чтобы  она не мешала воротам.

Звездочка привода

Выходной вал	 	 Шпонка

Стопорные болты (2)

3

МОНТАЖ ПРИВОДА

Перед тем как устанавливать привод, убедитесь, что ворота сбалансированы и перемещаются плавно. Привод может быть установлен на стене, на кронштейне или полке. Обратитесь к предварительной информации на странице 3. Ниже приведены типовые примеры установки.

1а. Настенный монтаж

Привод обычно устанавливают на стене ниже вала ворот, на минимально возможномрасстоянии.Оптимальное расстояние между валом ворот и приводом составляет300-380 мм. См. рис.3.

1б. Монтаж на кронштейне или консоли

Привод можно смонтировать или выше или ниже вала ворот.Оптимальное расстояние между валом ворот и приводом составляет 300-380 мм.

См. рис.4.

ОПЦИЯ

Монтажный кронштейн

P/N 08-9098

Оптимальное расстояние

300-380 мм.

Оптимальное расстояние

300-380 мм.

Пример настенного

монтажа правого привода

РИС. 3

ВАЖНО: консоль или кронштейн должны обеспечить жесткое крепление, чтобы привод не играл относительно вала ворот и обеспечивал надежное,безопасное крепление и параллельность валов привода и ворот.

РИС. 4

1с. Наденьте звездочку на вал ворот. Шпонку пока не устанавливайте.

2. Наденьте звездочку на соответствующую сторону вала привода. Шпонку пока не устанавливайте.

3. Накиньте цепь на звездочку ворот и соедините концы при помощи замка.

4. Поднимите привод на предполагаемое место крепления и заведите цепь через звездочку привода.

5. Двигая привод вверх – вниз, натяните цепь (не очень

туго). Убедитесь, что вал привода расположен параллельно валу ворот и звездочки расположены на одной линии.  Найдя, таким образом, положение привода, закрепите его на стене или кронштейне.

6. Выставьте звездочки на одну линию и закрепите, как

показано на рисунке.

4

Перед креплением

убедитесь, что звездочка ворот точно выровнена с приводом.

Держатель цепи

РИС. 5

7. Установка ручной цепи (только модели MH и HMJ). Перекиньте цепь через колесо ручной цепи.Убедитесь, что она прошла через оба направляющих отверстия. Удалите лишние звенья цепи так, чтобы она находилась примерно на 0,6 м. от пола.

8.   Установка держателя цепи/кронштейна с отверстием для цепи.

С помощью подходящего крепежа установите держатель цепи на высоте около 1,2 м. от уровня пола возле свободного конца цепи.Пропустите разъединяющую цепь через отверстие в держателе цепи. При необходимости удалите лишние звенья цепи.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

Конструкция привода обеспечивает возможность ручного управления воротами в случае аварии или отключения питания.  См.ниже соответствующие инструкции для Вашей модели привода.

Модель   MH

Этот привод оснащен ручной лебедкой.При использовании лебедки электрическая блокировка запрещает автоматическое управление. Для управления с помощью лебедки:

1.  Потяните за разъединяющую (маленькую) цепь для включения механизма лебедки.  Для фиксации цепи в этом положении пропустите ее конец через отверстие в закрепленном на стене держателе цепи.

2. Для перемещения ворот в нужном направлении потяните за одну или другую сторону петли лебедочной цепи (большая цепь).

3. Разъединяющую цепь необходимо извлечь из держателя цепи до включения автоматического режима работы ворот.

ВНИМАНИЕ

ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД УПРАВЛЕНИЕМ ПРИВОДОМ ВРУЧНУЮ.

Кронштейн,фиксирующий цепь

Модель   MJ

Эта модель для отсоединения ворот от привода оснащена разъединяющей цепью на уровне пола.

1.   Для разъединения потяните цепь и зафиксируйте ее в этом положении, заведя звено цепи в прорезьотверстия держателя цепи, закрепленного на стене.При использовании защитного устройства потяните рукоятку для отсоединения привода от ворот.

2.   Теперь ворота можно поднимать или опускать вручную. Для включения автоматического режима работы ворот освободите из держателя разъединяющую цепь.

Лебедка с электрической блокировкой для моделей MH и HMJ

Кронштейн с отверстием

для цепи

Модель   HMJ

Эта модель оснащена как разъединяющей цепью на уровне пола для отсоединения ворот от привода, так и разъединяющей цепью на ручной лебедке.

1.  Для управления воротами с помощью лебедки см. инструкцию для модели МН.

2.  Для ручного управления воротами см. инструкцию к модели MJ.

5

Ручная разблокировка для моделей MJ и HMJ

ЗАЩИТНЫЕ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КРОМКИ

Все виды чувствительных кромок с изолированными нормально разомкнутым (НО) выходом совместимы с Вашим приводом. Сюда входят пневматические и электрические кромки. Если в Ваших воротах нет нижней чувствительной кромки , и Вы собираетесь приобрести ее, обратитесь к поставщику Вашего привода.

Если производитель ворот не установил кромку, монтируйте ее на ворота в соответствии с прилагаемой к кромке инструкцией. Электрическое подключение кромки производится любым витым проводом или самосматывающейся катушкой. Следуйте описанным ниже указаниям.

Важные замечания:

a)   Выполните настройку концевых выключателей, как описано ниже, до электрического подключения чувствительной кромки к приводу.

b)  Электрик должен произвести подключение в соответствии с местными стандартами.

Настоятельно рекомендуется укомплектовать привод чувствительной кромкой или иным защитным устройством.

СОЕДИНЕНИЕ:

Для подключения Вашей чувствительной кромки, к приводу руководствуйтесь схемой соединений, приложенной к Вашему приводу. Соответствующие клеммы обозначены как Чувствительное устройство или Защитная кромка.

САМОСМАТЫВАЮЩАЯСЯ КАТУШКА: самосматывающаяся катушка должна быть установлена на 25 см. выше верхнего края ворот.

ВИТОЙ ПРОВОД: Подсоедините идущий к приводу конец витого провода к распаечной коробке (не входит в комплект), укрепленной на стене примерно на половине высоты ворот.

НАСТРОЙКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЕК УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ГАЙКИ НАСТРОЙКИ ПРЕДЕЛОВ ХОДА РАСПОЛОЖЕНЫ МЕЖДУ ПОВОДКАМИ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ( А НЕ ПРОСКОЧИЛИ ЗА НИХ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ).

1.  Для регулировки положения гаек настройки

пределов хода отожмите удерживающую пластину, освободив таким образом гайки. После регулировки отпустите пластину и убедитесь в том, что ее края вошли в прорези обеих гаек настройки.

2.  Для увеличения хода ворот гайку следует отворачивать (отодвигать) от поводка соответствующего концевого выключателя. Для уменьшения хода ворот гайку следует перемещать по направлению к поводку.

3. Отрегулируйте гайку предела открывания так, чтобы ворота останавливались в открытом положении, когда низ ворот становится вровень с верхней частью дверного проема.

4. Повторите шаги 1 и 2 для регулировки цикла закрывания. Отрегулируйте гайку предела закрывания так, чтобы привод останавливался при полном прилегании ворот к полу.

ВНИМАНИЕ

Во избежание возможности поражения электрическим током  отключите питание до проведения регулировочных работ.

При возникновении проблем обращайтесь по телефону технической поддержки 1-800-528-2806.

Концевой выключатель на ОТКРЫВАНИЕ

Удерживающая пластина

Концевой выключатель на ЗАКРЫВАНИЕ

Доп.концевой

выкл-ль на ОТКР

ЗАЩИТНЫЙ

(доп.)концевой выкл-ль на ЗАКР

6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО ПИТАНИЯ

Снимите крышку блока управления. На ее внутренней стороне находится приклеенная схема соединений Вашего привода. При проведении всех описанных ниже подключений см. данную схему. При отсутствии схемы позвоните по номеру, приведенному в конце данного руководства. НЕ ПРОВОДИТЕ НИКАКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  И ПРОБНЫЙ ПУСК ПРИВОДА БЕЗ  ОБРАЩЕНИЯ К ДАННОЙ СХЕМЕ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

1.    Убедитесь, что подаваемое питание соответствует типу привода по напряжению, числу фаз, частоте и силе тока. См. табличку на кожухе привода.

Отключите напряжение от коробки предохранителей до проведения работ .Привод должен быть как следует заземлен и подключен в соответствии с местными электрическими стандартами. Привод должен быть подключен к отдельной защищенной цепи питания соответствующей мощности. Все электрические подключения должны производиться квалифицированным специалистом..

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения ворот и привода откройте все замки ворот. Убедитесь, что все замки находятся в положении «ОТКРЫТО».

Если необходимо оставить замок ворот закрытым, установите блокировочный выключатель..

2.   Проведите провода силового питания через предусмотренные для этого отверстия (см.ниже)  к приводу и подключите их к клеммам согласно схеме подключений.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ СИЛОВЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ И НАСТРОЙКИ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ.

ВАЖНО: данный узел должен быть как следует заземлен. Подключите земляной провод подводимого силового питания  к соответствующему болту в блоке ууправления. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.

ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ!

При неправильном подключении фаз силового питания двигатель будет вращаться в противоположном направлении (при нажатии клавиши ЗАКРЫТЬ ворота будут открываться и наоборот). Для исправления этого поменяйте местами любые два из трех подводимых фазных провода.

ВНИМАНИЕ

Не пропускать силовой кабель и провода управления через одно отверстие

Tри (3) отверстия диаметром 7/8” и 1-1/6”

(22 и 27 мм.)для подключения силового

питания и управляющих устройств

(на противоположных сторонах).

Отверстия для ввода проводки

7

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ

УКАЗАНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ТИПА УПРАВЛЕНИЯ

Для определения типа управления см. схему  соединений на внутренней стороне крышки кожуха привода.

Стандартные варианты С2 или В2

Производитель устанавливает вариант С2, требующий постоянное нажатие на клавишу для закрытия ворот. Если требуется импульсное управление закрытием (вариант В2), необходимо установить защитное устройство. См. далее параметры коммутации.

Постоянное нажатие для закрытия (С2)

КРАСНЫЙ провод в распределительной коробке подключен к клемме №12. В этом случае для закрытия ворот требуется постоянное нажатие на клавишу.

Импульсное управление закрытием (В2)

Переключите КРАСНЫЙ провод  с клеммы №12 на клемму №2. Теперь для закрытия ворот достаточно кратковременного нажатия на клавишу.

ОСОБЫЕ ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

G

Если на Ваш привод  производителем установлен нестандартный вариант подключения устройств управления или другие дополнительные устройства, описания которых прилагаются отдельно, для всех подключений руководствуйтесь только соответствующими прилагаемыми схемами подключения.

Табличка со указанием типа управления на внутренней стороне крышки блока управления

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Приводы комплектуются пультами управления различных типов. Обычно в комплект входит 3-кнопочный пульт (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ/СТОП). По заказу может поставляться 2-клавишный переключатель или пульт управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) (или дополнительно к 3-клавишному или вместо него). Установите пульт управления вблизи ворот.

ВНИМАНИЕ

Устанавливайте пульт управления в зоне видимости ворот, но на некотором удалении от элементов их крепления. При невозможности установки пульта в зоне видимости или при использовании других устройств управления обязательно применение датчика определения помех движению на нижней кромке ворот.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА

ВАЖНО:  разместите предупреждающую табличку рядом или ниже пульта управления.

Пульт управления

ВНИМАНИЕ

В данной ситуации неправильная установка датчика  может привести к серьезным травмам человека, оказавшегося под воротами.

Клавиши

Во избежание травматизма и повреждения ворот не начинайте их закрытия, пока не убедитесь в отсутствии помех для движения ворот

Предупреждающая табличка

8

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ

Дистанционное управление (по радиоканалу )

Во всех моделях приводов с вариантом подключения С2 на коробке блока управления находится клеммная колодка, обозначенная R1R2R3. К ней может быть подключен любой стандартный 1-канальный радиоприемник, применяемый в системах дистанционного управления. При этом по командам с передатчика (пульта ДУ) привод будет открывать полностью закрытые и закрывать полностью открытые ворота, а также изменять направление их движения при закрытии. Однако для полнофункционального дистанционного управления рекомендуется  применение 3-канального промышленного радиокомплекта (для команд  ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ/СТОП).

ВНИМАНИЕ

До установки защитных устройств не используйте дистанционное управление приводом. Дистанционное управление опасно, т.к. оно может осуществляться оператором вне зоны видимости ворот, а также (в случае применения 1-канального ДУ) из-за невозможности остановить ворота командой с пульта ДУ.

Дополнительные устройства управления

Дополнительные устройства управления допускают произвольное размещение (однако ворота должны быть в поле зрения оператора). Производите их подключение к клеммной колодке в блоке управления согласно схеме соединений. Параллельно клавише ОТКРЫТЬ можно подключить одно или более управляющее устройство с нормально разомкнутыми (НО) изолированными контактами.Для подключения используйте провод сечением 0,5 кв.мм. и более. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРАНСФОРМАТОР ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (24 В) ДЛЯ ПИТАНИЯ ДРУГИХ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ, КРОМЕ РАДИОПРИЕМНИКА СТАНДАРТНОГО ТИПА

Внешний выключатель блокировки

Привод имеет клеммный разъем для внешнего выключателя блокировки. Данный выключатель должен иметь 2 нормально замкнутых контакта, рассчитанных мин. на  3 А и 24 В(перем.ток). При установке такого выключателя согласно схеме соединений, возможно отключение с его помощью цепи управления приводом, т.е. блокировка (запрет) управления.

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

1.   Удалите фиксирующий штифт из корончатой регулировочной гайки на валу сцепления.

2.   Отвинчивайте гайку до ослабления усилия пружины сцепления.

3.   Постепенно завинчивайте гайку до тех пор, пока усилие сжатия пружины не будет достаточным для того, чтобы  привод мог плавно перемещать ворота, а при  возникновении помехи движению ворот начиналось проскальзывание сцепления. При правильно отрегулированном сцеплении возможно остановить движущиеся ворота рукой

4.   Установите фиксирующий штифт.

ВНИМАНИЕ: Регулируемое фрикционное сцепление НЕ является автоматическим устройством для реверса. По возможности установите на нижний край ворот электрическую или пневматическую реверсивную кромку.

Штифт

Регул.гайка

Пружина

Шайба

Шкив сцепления

Накладка сцепления

Диск сцепления

9

КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Отключите питание. Убедитесь в правильности функционирования всех управляющих и защитных устройств. При необходимости проведения точной регулировки пределов хода обратитесь к стр.6.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Не включайте питание привода, пока не убедитесь в правильном функционировании всех защитных устройств.

Убедитесь, что Вы прочли и поняли все Инструкции по Безопасности в данном руководстве.

Убедитесь, что собственник или лицо, ответственное за эксплуатацию привода, прочли и поняли Инструкции по безопасности, знают принципы безопасного управления  в автоматическом режиме и в режиме ручного аварийного управления.

ВНИМАНИЕ

При  включенном питании или проведении контрольных операций  не приближайтесь к приводу. Всегда отключайте питание перед проведением обслуживания или регулировки

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗА

Управляемый соленоидом (электромагнитом) тормоз является дополнительным оборудованием. Тормоз отрегулирован производителем и не нуждается в дополнительной регулировке в течение срока службы фрикционной накладки. При желании тормоз может быть установлен дополнительно.Для заказа подходящего для имеющегося привода тормозного узла обращайтесь в службу сервиса по тел.1-800-528-2806.

При необходимости замените фрикционные накладки. См.рисунок для идентификации составных частей соленоидной тормозной системы

Соленоидная тормозная система

Соленоид

Тормозная тяга

Фрикционная накладка

Шкив

10

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Через указанные интервалы проверяйте следующие узлы:

| ПОЗИЦИЯ | ПРОЦЕДУРА | КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА | КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ | КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущая цепь | Контроль провисания. Смазка* Контроль и регулировка при необходимости. Lubricate.* | ( |  | V |
| Звездочки | Контроль затяжки болтов | ( |  | V |
| Сцепление | Контроль и регулировка при необходимости |  | ( | V |
| Ремень | Контроль состояния и натяжения |  | ( | V |
| Крепеж | Контроль и затяжка при необходимости |  | ( | V |
| Ручная разблокировка | Контроль функционирования |  | ( | V |
| Валы и подшипники | Контроль износа и смазка | ( |  | V |

*  Применять масло SAE 30. (Не применять консистентные смазки и силиконовые спреи ).

V  Повторить ВСЕ процедуры.

  Не смазывать двигатель. Подшипники двигателя рассчитаны на длительную эксплуатацию.

  Не смазывать сцепление и приводной ремень.

  При обнаружении неисправностей или предположении об их наличии провести проверку и обслуживание.

  ОСТОРОЖНО: всегда отключайте питание до проведения обслуживания.

КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ

Для получения информации по установке и обслуживанию

6 дней в неделю (Пн - Сб) с 7-00 до 15-30 (время в США) звоните по тел.:- 1-800-528-2806.

При заказе запчастей сообщите следующую информацию:

№ запчасти, описание, № модели

Заявки отправлять по адресу:

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC. Electronic Parts & Service Dept.

2301 N. Forbes Blvd., Suite 104

Tucson, AZ 85745

11

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА	1754

(Oпция)

Лампа

W

MAX.

100W

(Oпция)

Биметаллическое

реле.

C	B

BK

A	W

Закрыть-B	BL	Y

C	N.O.

W

Рез-р.

MOTOР *

L2	BK

Открыть-A

Y

Конденсатор	R

O/L	BK	L1

BR

R

BK

Закрыть-C Открыть-C

Соленоид тормоза

BL/BK

Перв.

Скрутка проводов

3	Стоп

4

Подключить перемычку к клемме 2

для импульсного управления кнопкой CLOSE (Закрыть)

Y   (Если установлен)

Выключатель блокировки  ручной цепи.

R

10VA.	W

R3

24Vперем.ток	Y

Втор.

BR	R1	BR

Открыть-B

C	N.O.

Открыть	OR

Открыть L.S.

Защитная кромка

GY

1

Доп.

10  Закрыть  L/S

GY	GY	OR

OR	OP

OR	W	11

N.C.	C

A.R.S. плата

(если установлена)

5	4	3	2      1	Y

W

Перекл-ль

Открыть & Закрыть

Y	R2	Y

7

R

Закрыть

Доп.

Oткрыть

L/S

P

P	CL

2

W

Закрыть L/S

P	W

N.C.	C

*  Для изменения направления вращения двигателя

поменяйте местами красный и желтый провода.

12

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

1754

Открыть	OR

P	Закрыть

COM

N.C.

COM

OR

N.C.

Y	Доп. Открыть	P

Доп. Закрыть

N.O.

N.C.

GY

COM

GY

W

Y	Радио

Пр-ник

BR

Резистор

Y	Y

Для изменения направления вращения

поменяйте местами красный и желтый провода.

MOTOР

Y

Конденсатор

R

R

BK

O/L

BR

Тормозной

соленоид

BL/BK

R

W

BL

Скрутка проводов

BL/BK

R

B	C	A	B	C	A

W	 	    BL          NC

NC

Перв.

OR

NO  	W	 	NO            NO

BK

Тр-р

Y

BR    	C   	C

OP

C    	C

CL

Вторич.

**Блок-ка.	Y

BL/BK

P	P

BL  R

COM

5

4

3

2

N.O.

GY

OR   P

BR   Y

Y     GY   W

R

BL    BK   BK

OR

ЗЕМЛЯ

1

A.R.S. плата

(если установлена)

1	2    3    4    7    10   11   12

Открыть

L1   L2

См.ниже  	 тип управления

Закрыть

Силовое

питание

типы управления

Стоп

Перекл-ль

Oткрыть & Закрыть

Защитная кромка

*C2 постоянное удержание клавиши при закрытии

Красный провод подключен к клемме №12 (устанавливается на заводе)

B2 импульсное управление закрытием

Переставьте красный провод с клеммы №12 на №2.

* -  заводская установка

-

**выключатель блокировки (в случае установки)

с НО контактами, удерживается в нажатом состоянии

13

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ - ДЕТАЛИЗАЦИЯ

2

L5	 	 S5

L8

L3

S3

L1	S4

L7

L8

L6	L3

8

S5

3	L2

6

4

S3

S4

S8

S2

S7	S1

L2	 	 S6

L6

L4

7

5	1

9

14

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

Ниже приведен перечень заменяемых деталей и узлов для Вашего привода. При замене блока управления, двигателя или тормозного узла убедитесь в соответствии каталожного № Вашей детали номеру, приведенному в перечне. Для различных модификаций и/или аксессуаров, входящих в комплект Вашего привода, могут быть добавлены или исключены отдельные позиции данного перечня. Пожалуйста, проконсультируйтесь с сервисной службой насчет соответствия узлов и компонентов. На стр.11 см.информацию о заказе запчастей.

Блок управления (полный сервисный комплект)

* ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

K-MJ5011	Moдель MJ5011, 115В

K-MJ5025	Moдель  MJ5025, 230В

K-MH5011R	Moдель MH5011R, 115В прав.

K-MH5011L	Moдель MH5011L, 115В лев.

K-MH5025R	Moдель MH5025R, 230В прав

K-MH5025L	Moдель MH5025L, 230В лев

K-HMJ5011R	Moдель HMJ5011R, 115В прав

K-HMJ5011L	Moдель HMJ5011L, 115В лев

1	10-10315

2	10-10316

3	23-10916

4	42-10040

5	42-110

6	29-2

7	(См.варианты)

8	(См.варианты)

9	(См.варианты)

MT блок управления.	1

Крышка блока управления МТ	1

SPDT Выкл-ль блокировки	1

Разъем на 3 пары контактов	1

Клеммная колодка на 10 контактов   1

Резистор, 2Ом	1

Трансформатор	1

Реле, 24В	2

Конденсатор двигателя	1

K-HMJ5025R	Moдель HMJ5025R, 230В прав

K-HMJ5025L	Moдель HMJ5025L, 230В лев

* Блок управления включает в себя узлы K72-12487 и K75-12493

K75-12493	Узел концевых выключателей

Узлы в составе блока управления

K72-12487	Узел вала ограничения пределов хода

K75-12493	Узел концевых выключателей

Головка привода

K20-5150LD	Модели на 115В.

K20-5250LD	Модели на 230 В.

Валы

K72-12589	Вал сцепления в сборе, MJ K72-12590	Вал сцепления в сборе, MH

Поз.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

№

10-10318

18-10036

23-10041

31-10043

82-PX0419

82-PX0616

84-DT-04

84-LN-06

Наименование

Удерживающая пластина

Пружина

Конц.выключатель

Втулка конц.выкл-ля

Болт №4-40 x 1-3/8”

Болт №6-32 x 1”

Плоская гайка

Гайка самоконтрящаяся №6-32

Кол.

1

2

4

8

8

2

4

2

K72-12591	Вал сцепления в сборе, HMJ

K72-12487    Узел вала ограничения пределов хода

K72-12592	Выходной вал в сборе

Тормозной узел

K75-12492	Тормозной узел в сборе, (115В) K75-12494	Тормозной узел в сборе , (230В)

Узел разблокировки в сборе

K75-12587	Узел разблокировки,модель MJ

K75-12588	Узел разблокировки,модель MH

Поз.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

№

11-10321

12-10028

13-10024

15-48B9A1

29-10344

80-10026

86-RP04-100

87-E-075

Наименование

Вал ограничителя МТ

Фланцевый подшипник д=3/8”.

Гайка ограничителя

Звездочка 48В9х3/8”

Венец датчика числа оборотов

Шайба тонкая 3/8”х0,01

Штифт длинный 1/8 x 1”

Стопорное кольцо 3/8”

Кол.

1

2

2

1

1

7

1

2

| СОВМЕСТИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ |
| --- |
| № детали Наименование | MJ5011 | MJ5025 | MH5011R | MH5011L | MH5025R | MH5025L | HMJ5 011R | HMJ5011L | HMJ5025R | HMJ5025L |
| K13-10024 Гайка огран-ля, (2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K23-10041 Концевой выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K29-2 Резистор, 2 Oм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K21-10340 Трансформатор, 115В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K21-5230 Трансформатор, 230В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K29-10338 Конденсатор, 70мкФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K29-12110 Конденсатор, 20мкФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K24-24-6 Реле, 3PDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

ДЕТАЛИЗАЦИЯ – модель MJ

16

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ - модель MJ

Для замены узлов и деталей Вашего привода обращайтесь к данному перечню. Если Ваш привод имеет изменения или дополнительные устройства, некоторые компоненты могут быть добавлены или удалены из данного перечня. Отдельные компоненты каждого комплекта могут не поставляться. О применимости отдельных компонентов консультируйтесь в сервисном центре. Информацию о заказе запчастей см. на стр.11.

ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Поз.	№	Наименование	Кол-во

K75-12587 УЗЕЛ РАЗБЛОКИРОВКИ ДЛЯ MJ

Поз.	№	Наименование	Кол-во

1	10-10030

2	10-10713

3	10-10714

4	См.стр. 15

5	См.стр. 15

Кронштейн рамы	2

Правая боковина рамы	1

Левая боковина рамы	1

Корпус блока управления	1

Двигатель	1

D1	10-10707

D2	10-10708

D3	10-10709

D4	11-10710

D5	18-10178

D6	19-8A-12

D7	82-HN25-12

Несущий кронштейн узла	 1

Скоба	1

Рукоятка разблокировки	1

Шток разблокировки	1

Пружина	1

Цепь 3,6 м.	1

Болт 1/4-20 x 3/4	2

K72-12589  УЗЕЛ ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ

Поз.	№	Наименование	Кол-во

D8

D9

D10

82-SH10-12

84-FN-10

84-JH-25

Болт №10-32 x 3/4	2

Гайка №10-32(фланец с насечкой)	2

Стопорная гайка №1/4-20	2

C1	10-10166

C2	10-10712

C3	11-10706

C4	12-10029

C5	15-10717

Пластина сцепления	1

Пластина разблокировки	1

Вал сцепления	1

Подшипник д= 3/4”	2

Звездочка в сборе, 48B10/41A24	1

D11

D12

D13

86-CP04-112

86-CP05-108

86-RP04-100

Шплинт 1/8 x 1-3/4длинный (ZP)	1

Шплинт 5/32 x 1-1/2 длинный	1

Штифт 1/8 x 1” длинный	1

C6	16-4L290

C7	17-10336

Зубчатый ремень 4L290	1

Шкив 4 L д= 7”	1

ТОРМОЗНОЙ УЗЕЛ

№ узла	для	ПРИВОДА

C8	18-10164

C9	18-10711

Пружина сцепления	1

Пружина разблокировки	1

K75-12492

K75-12494

115 В.

230 В.

C10

39-10167

Диск сцепления

1	Поз.	№	Наименование	Кол-во

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

80-10022

80-10023

82-SH10-06S

84-SH-76

85-FW-10

85-FW-75

85-LS-10

86-CP05-108

86-RP08-102

86-RP08-200

87-E-075

Шайба толстая	2

Шайба тонкая	7

Болт №10-32 x 5/16	2

Корончатая гайка 3/4-16	1

Шайба №10	2

Шайба 3/4”	4

Пружинная шайба №10	2

Шплинт 5/32 x 1-1/2” длинный	1

Штифт 1/4 x 1-1/8” длинный	1

Штифт 5/16 x 2” длинный	1

Стопорное кольцо 3/4” гальв.	4

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

10-10354

10-10355

10-10356

10-10357

17-10363

18-10362

22-120

22-240

31-10364

75-10359

82-NH25-03

Расцепной рычаг тормоза	2

Тяга соленоида	1

Монтажная пластина тормоза	1

Держатель соленоида	1

Шкив с диском	1

Пружина .360 x .045WD	4

Тормозной соленоид 115 В	1

Тормозной соленоид 230 В	1

Распорная втулка .20x .260  x 1	2

Пластина основания тормоза	1

Резьбовой штифт ¼-20 х 3/16 S.S.	1

K72-12592  УЗЕЛ ВЫХОДНОГО ВАЛА

Поз.	№	Наименование	Кол-во

B11

B12

B13

82-PX10-06T

82-PX10-28

82-SH06-065

Болт	4

Болт 10-32х3”	1

Болт №6-32	4

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11

O12

11-10705

12-10715

15-41B14LGF

15-48B18LGE

15-48B32LXX

19-48027M

19-48043M

80-206-10

80-206-11

80-207-19

86-RP10-200

87-E-100

Выходной вал	1

Фланцевый подшипник д=3/4”	2

Звездочка №41B14 x 1”	1

Звездочка №48B18 x 1”	1

Звездочка №48B32 x 1”	1

Цепь №48 x 27 звеньев с соед.звеном  1

Цепь №48 x 43 звена с соед.звеном	 1

Шайба 1” x 1/8 толстая	4

Шайба 1” x 1/16 толстая	3

Шпонка 1/4” x 1-1/2” длинная	2

Штифт 5/16 x 2”	1

Стопорное кольцо 1” гальв.	2

17

B14

B15

B16

B17

B18

B19

83-HS08-04

84-LH-06

84-LH-10

85-FW-10

85-LS-10

86-CP05-108

Болт 	4

Гайка самоконтрящаяся №6-32	2

Гайка самоконтрящаяся 10-32ZP	1

Шайба №10 ZP	4

Стопорная шайба ZP	4

Штифт длинный 5/32”x1-1/2”	1

ДЕТАЛИЗАЦИЯ – модель  MH

18

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ - модель MH

Для замены узлов и деталей Вашего привода обращайтесь к данному перечню. Если Ваш привод имеет изменения или дополнительные устройства, некоторые компоненты могут быть добавлены или удалены из данного перечня. Отдельные компоненты каждого комплекта могут не поставляться. О применимости отдельных компонентов консультируйтесь в сервисном центре. Информацию о заказе запчастей см. на стр.11.

ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Поз.	№	Наименование           Кол-во

K72-12592  УЗЕЛ ВЫХОДНОГО ВАЛА

Поз.	№	Наименование           Кол-во

1	10-10030

2	10-10713

3	10-10714

4	См.стр. 15

5	См.стр. 15

Кронштейн рамы	2

Правая боковина рамы	1

Левая боковина рамы	1

Корпус блока управления	1

Двигатель	1

O1	11-10705

O2	12-10715

O3	15-41B14LGF

O4	15-48B18LGE

O5	15-48B32LXX

O6	19-48027M

O7	19-48043M

O8	80-206-10

Выходной вал	1

Фланцевый подшипник д= 1”	2

Звездочка №41B14 x 1”	1

Звездочка №48B18 x 1”	1

Звездочка №48B32 x 1”	1

Цепь №48 x 27звеньев с соед.звеном	1

Цепь №48 x 43звена с соед.звеном	1

Шайба 1” x 1/8 толстая	4

K72-12590  УЗЕЛ ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ

Поз.	№	Наименование           Кол-во

O9

O10

80-206-11

80-207-19

Шайба 1” x 1/16 толстая	3

Шпонка 1/4” x 1-1/2” длинная	2

C1	10-10166

C2	10-10882

C3	10-10985

Пластина сцепления Направляющая цепи

Держатель узла расцепления

1	O11

1	O12

1

86-RP10-200

87-E-100

Штифт 5/16 x 2”	1

Стопорное кольцо 1” гальв.	2

C4	11-10987

C5	12-10029

C6	12-10882

Вал сцепления	1

Подшипник д=, 3/4”	3

Втулка .753 x .625 длинная	1

K75-12588  УЗЕЛ РАЗБЛОКИРОВКИ ДЛЯ МН

Поз.	№	Наименование           Кол-во

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

12-10883

15-48B10GXX

16-4L290

17-10336

18-10164

18-10984

39-10167

75-10884

80-10022

80-10883

84-SH-76

85-FW-75

86-RP10-200

Нейлоновый вкладыш	1

Звездочка, 48B10 3/4”	1

Зубчатый ремень, 4L290	1

Шкив д= 7”	1

Пружина сцепления, (1/2 @ 3/4HP)	1

Пружина (на сжатие)	1

Накладка сцепления	1

Колесо цепи в сборе	1

Дист.кольцо .80 x 1.125 x .050	5

Дист.кольцо .753 x 2.50 x 1/8	3

Корончатая гайка 3/4 x 16 ZP	1

Шайба 3/4 x 1-1/2 x .125   	           5

Штифт 5/16 x 2”	1

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

10-10707

10-10708

10-10875

10-10988

11-10982

19-8A-12

82-HN25-12

82-SH10-06S

82-SH10-14

84-FN-10

84-FN-25

85-LS-10

Несущий кронштейн узла	1

Скоба	1

Рукоятка разблокировки	1

Поводок выключателя блокировки	1

Шток разблокировки	1

Цепь 3,6 м.	1

Болт 1/4-20 x 3/4”	2

Винт №10-32 x 3/8”	1

Винт №10-32 x 7/8”	2

Гайка №10-32(фланец с насечкой)	2

Гайка, 1/4-20(фланец с насечкой)	2

Пружинная шайба №10-32	1

C20

C21

C22

86-RP08-102

86-RP08-200

86-CP05-108

Штифт 1/4 x 1-1/8”	1

Штифт x 2”	1

Шплинт, 5/32” x 1-1/2”	1

ТОРМОЗНОЙ УЗЕЛ

№ узла	для	ПРИВОДА

C23

87-E-075

Стопорное кольцо 3/4”	2

K75-12492

K75-12494

115 В.

230 В.

На стр. 17 см.детализацию узла

19

ДЕТАЛИЗАЦИЯ – модель HMJ

20

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ - модель HMJ

Для замены узлов и деталей Вашего привода обращайтесь к данному перечню. Если Ваш привод имеет изменения или дополнительные устройства, некоторые компоненты могут быть добавлены или удалены из данного перечня. Отдельные компоненты каждого комплекта могут не поставляться. О применимости отдельных компонентов консультируйтесь в сервисном центре. Информацию о заказе запчастей см. на стр.11.

ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Поз.	№	Наименование          Кол-во

K72-12591  УЗЕЛ ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ

Поз.	№	Наименование           Кол-во

1	10-10030

2	10-10713

3	10-10714

4	См.стр. 15

5	См.стр. 15

Кронштейн рамы	2

Правая боковина рамы	1

Левая боковина рамы	1

Корпус блока управления	1

Двигатель	1

C1	10-10166

C2	10-10712

C3	10-10882

C4	10-10985

C5	11-10706

C6	12-10029

C7	12-10882

Пластина сцепления	1

Пластина разблокировки	1

Направляющая цепи	1

Держатель узла расцепления	1

Вал сцепления	1

Подшипник д= 3/4”	3

Втулка .753 x .625 длинная	1

K75-12587  УЗЕЛ РАЗБЛОКИРОВКИ ДЛЯ MJ

Поз.	№	Наименование         Кол-во

C8

C9

C10

12-10883

15-10717

16-4L290

Нейлоновый вкладыш	1

Звездочка в сборе 48B10/41A24	1

Зубчатый ремень 4L290	1

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

10-10707

10-10708

10-10709

11-10710

18-10178

19-8A-12

82-HN25-12

82-SH10-12

84-FN-10

84-JH-25

86-CP04-112

86-CP05-108

86-RP04-100

Несущий кронштейн узла	1

Скоба	1

Рукоятка разблокировки	1

Шток разблокировки	1

Пружина	1

Цепь 3,6 м.	1

Болт 1/4-20 x 3/4	2

Болт №10-32 x 3/4	2

Гайка №10-32 (фланец с насечкой)	2

Стопорная гайка №1/4-20	2

Шплинт 1/8 x 1-3/4 длинный (ZP)	1

Шплинт 5/32 x 1-1/2 длинный	1

Штифт 1/8 x 1” длинный	1

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

17-10336

18-10164

18-10711

18-10984

39-10167

75-10884

80-10022

80-10023

82-SH10-06S

84-SH-76

85-FW-10

85-FW-75

85-LS-10

86-CP05-108

Шкив д= 7”	1

Пружина сцепления (1/2 @ 3/4HP)	1

Пружина разблокировки	1

Пружина (на сжатие)	1

Накладка сцепления	1

Колесо цепи в сборе	1

Дист.кольцо .80 x 1.125 x .050	4

Дист.кольцо .80 x 1.125 x .010	6

Болт №10-32 x 3/8	2

Корончатая гайка 3/4 x 16 ZP	1

Шайба №10	2

Шайба 3/4 x 1-1/2 x .125	4

Пружинная шайба №10	2

Шплинт, 5/32 x 1-1/2” длинный	1

K75-12588 УЗЕЛ РАЗБЛОКИРОВКИ ДЛЯ МН

Поз.	№	Наименование         Кол-во

C25

C26

C27

86-RP08-102

86-RP08-200

87-E-075

Штифт 1/4 x 1-1/8” длинный	1

Штифт 5/16 x 2” длинный	1

Стопорное кольцо 3/4” гальв.	4

H1	10-10707

H2	10-10708

H3	10-10875

H4	10-10988

H5	11-10982

Несущий кронштейн узла	1

Скоба	1

Рукоятка разблокировки	1

Поводок выключателя блокировки	1

Шток разблокировки	1

K72-12592  УЗЕЛ ВЫХОДНОГО ВАЛА

Поз.	№	Наименование           Кол-во

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

19-8A-12

82-HN25-12

82-SH10-06S

82-SH10-14

84-FN-10

84-FN-25

85-LS-10

Цепь 3,6 м.	1

Hex Cap Screw, 1/4-20 x 3/4”	2

Винт №10-32 x 3/8”	1

Винт №10-32 x 7/8”	2

Гайка №10-32(фланец с насечкой)	2

Гайка 1/4-20(фланец с насечкой)	2

Пружинная шайба №10-32	1

O1	11-10705

O2	12-10715

O3	15-41B14LGF

O4	15-48B18LGE

O5	15-48B32LXX

O6	19-48027M

O7	19-48043M

O8	80-206-10

O9	80-206-11

Выходной вал	1

Фланцевый подшипник д= 1”	2

Звездочка №41B14 x 1”	1

Звездочка №48B18 x 1”	1

Звездочка №48B32 x 1”	1

Цепь №48 x 27звеньев с соед.звеном	1

Цепь №48 x43звена с соед.звеном	1

Шайба 1” x 1/8 толстая	4

Шайба 1” x 1/16 тонкая	3

ТОРМОЗНОЙ УЗЕЛ

№ узла	для	ПРИВОДА

O10

O11

80-207-19

86-RP10-200

Шпонка 1/4” x 1-1/2” длинная	2

Штифт 5/16 x 2”	1

K75-12492

K75-12494

115 В.

230 В.O12

87-E-100

Стопорное кольцо 1” гальв.	2

На стр. 17 см.детализацию узла

21

ДЛЯ ЗАМЕТОК

22

ДЛЯ ЗАМЕТОК

23

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ

ВАЖНО:

1) Для работы привода прилагаемый 3-кнопочный пульт управления должен быть подключен.

2) Если кнопка СТОП не используется, установить перемычку между клеммами 3 и 4.

3) Дополнительным управляющим устройством может быть любое 2-контактное (НО) устройство, например кнопка, датчик петли, карточка-ключ и др.

ВНИМАНИЕ:

Применять провод сечением

0,5 кв.мм. и более.

| 3-клавишный пульт управления или 3-позиционный клавишный переключатель с пружинным возвратом и кнопкой СТОП |
| --- |
| Стандартно 1 2 3 4 Открыть Закрыть Стоп Для всех типов управления | 2 или более 1 2 3 4 Открыть Открыть Закрыть Закрыть Стоп Стоп Для всех типов управления | Блокировка клавиш 1 2 3 4 Открыть Закрыть Стоп Блокировка клавиш Для всех типов управления |
| 2-клавишный пульт управления или 3-позиционный клавишный переключатель с пружинным возвратом | 1-клавишный пульт управления или любое дополнительное устройство |
| Стандартно 1 2 4 См. п.2 Открыть Закрыть Для всех типов управления | 2 или более 1 2 4 См. п.2 Открыть Открыть Закрыть Закрыть Для всех типов управления | 3 7 См.п.2 и 3 Открыть / Закрыть Только для типов управления В2 или Т1 |
| Защитное устройство для реверса или останова ворот | Дистанционное управление (радио) |
| 3 10 Защитное устройство Для всех типов управления | *Открыть Таймер Закрыть R1 R2 R3 Внешняя клеммная коробка Радиоприемник Для всех типов управления * Тип управления Т1 – дистанционное управление только открытием. |
| Таймер на закрытие с сигнальной лампой | Внешняя блокировка |
| Сигнальная лампа включается за 15 с. до закрытия ворот. 11 12 13 14 Дополн.клеммная коробка Питание для Выключатель сигнальной лампы таймера Только для типа управления Т1 | При использовании блокировки удалить перемычку 4 5 4 5 Один 2 или более Для всех типов управления |

01-10701L

c 2000, The Chamberlain Group, Inc.

All rights Reserved

# Text boxes

2-1/4"

ВНИМАНИЕG

| SPECIAL CONTROL WIRING DATA | WIRIN |
| --- | --- |
| This Operator has Control Wiring. | Тип управления |
| SUPPLEMENTAL WIRING DIAGRAM(S) REPLACEMENT WIRING DIAGRAM Note: Supplemental Wiring Diagrams are to be used in addition to 1753 or 1754. Replacement Wiring Diagram is to be used in place of 1753 or 1754. |  |

| BL 12 | Закрыть-A BL R |
| --- | --- |

|  | R3 |
| --- | --- |
|  | R2 |
|  | R1 |

Y