4335E

Все пульты поставляются с запрограммированным компьютером уникальным кодом на Европейской частоте, предназначенной для бытового управления (433,92МГц).

Модуляция	АМ

Вес	25Гр

Радиус действия	~45м

Размеры	37 х 62 х 10 мм

Температура	-40 о … +65о

Три канала, 3,5 биллиона кодов, питание от 2 3В батареек (входят в комплект), с колечком для ключей

433MHz Брелки радиоуправления

4330E – с одной кнопкой

4332E – с 2 кнопками, одна с дип-кодом

4333E – с 3 кнопками

4335E – с 3 кнопками, мини

Пульты дистанционного управления моделей 4330, 4332, 4333, 4335Е соответствуют требованиям стандартов соответствующих разделов ETS 300 683 с учетом всех поправок и директив.1999/5/ EUEc

Я, нижеподписавшийся настоящим подтверждаю, что оборудование, перечисленное выше и любое вспомогательное оборудование, перечисленное в руководстве, соответствуют к вышеуказанным директивам и стандартам.

Используйте привод только в том случае, если он исправен и отрегулирован, ворота находятся в поле Вашего зрения и не имеют никаких помех на своем пути. Никто не должен входить или выходить из гаража в момент, когда ворота находятся в движении. Не позволяйте детям использовать кнопку или дистанционный пульт. Не позволяйте детям играть около ворот.

Программирование радиоприемника при добавлении дополнительного пульта.

Нажмите и удерживайте кнопку брелка, которой Вы будете управлять воротами (1).

Нажмите и отпустите "Программирующую" кнопку (3) на задней стороне привода. Светодиод обучение должен при этом мигать (4)

Отпустите кнопку на дистанционном пульте, когда замигает лампа привода. Привод запомнил код.

(В модели 4332Е кнопка (2) используется только с дип - переключателями)

Если кнопку на пульте отпустить раньше времени, код не будет запомнен

Стирание всех кодов дистанционного управления.

Чтобы запретить ненужные пульты управления, сначала сотрите все коды. Нажмите и продолжайте удерживать «Программирующую» кнопку на панели привода (приблизительно 6 секунд), пока светодиод не погаснет. Все коды будут стерты. Запрограммируйте нужные Вам пульты и устройства доступа.

Замена батареек

В моделях 4330E и 4333E батарейка вставляется плюсовой клеммой вверх

В моделяи 4335E батарейка вставляется плюсовой клеммой вниз

Model: Insert batteries positive side down.

Корпус держится на защелках с обоих сторон корпуса