РУКОВОДСТВО

ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ МОДЕЛЬ МТ

Тип управления

С2

(заводская установка)

На стр.8 см. другие типы управления

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА					Для применения в нежилых помещениях

Серийный №

(см.на крышке блока управления)

Дата установки __________________

Тип управления  ____________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

ТИП: ..........................Средненагруженный. МОЩНОСТЬ: ................375 Вт (1/2 л.с.) ОБОРОТЫ:...............................1000 об/мин.

НАПРЯЖЕНИЕ: .................115В, 1 фаза, 60Гц.

230В, 1 фаза, 50Гц.

ПИТАНИЕ: .........................См.на табличке мотора.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСФОРМАТОР:.............24В перем.ток.

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ: .....NEMA 3-кнопочный. OPEN/CLOSE/STOP

ТИП УПРАВЛЕНИЯ: .................C2 (заводское) Импульсное (не надо удерживать) по кнопкам OPEN и STOP, постоянное удержание кнопки CLOSE, подключение защитных устройств для реверса.См.стр.8 для установки других режимов.

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДЕЛОВ ХОДА: линейно передвигающиеся винтовые кулачки с полной регулировкой.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕДУКТОР:.............1-я ступень:клиновый ремень.

2-я ступень:цепная (№48). Выход: цепь № 48.

ОБОРОТЫ ВЫХ.ВАЛА: .....108 об/мин.

СКОРОСТЬ ВОРОТ: ............ок.23 см/с в зависимости от ворот.

ТОРМОЗ (Опция): ...............Управляемый соленоидом фрикционный диск.

ПОДШИПНИКИ: ......................меднометаллические вклыдыши.

БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗБЛОКИРОВКА: .........быстроотсоединяемый рычаг для ручного управления воротами.

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО: ...фотоэлектрические датчики (CPS) или электрическая или пневматическая чувствительная кромка с установкой по нижнему краю.

Защитное устройство настоятельно рекомендуется

к установке на все ворота, оснащенные промышленными приводами.Обязательно, если

3-хкнопочный пост управления установлен так, что ворота полностью не просматриваются, или

используется другое управление.

| МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Масса подвесной части: .........36-50 кг. 320 Длина ворот + 120 см.(минимум) 240 траектория верхней точки ворот 410 |  | 100 |
| --- | --- | --- |

2

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВНИМАНИЕ

Проверьте балансировку ворот. Если ворота заедают или двигаются с трудом, необходимо предварительно их отремонтировать. Гаражные ворота и прикрепленные к ним компоненты подвергаются очень большим нагрузкам. Обратитесь за помощью к специалистам.

# СБОРКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА ПРИВОДА

1.   Используя болты 3/8”-16x3/4” и 6-гранные гайки с фланцем (из комплекта), соберите рельс цепи, устанавливая и закрепляя распорные поперечные кронштейны. Распределите кронштейны равномерно по длине рельса. Внимание: нейлоновая накладка на кронштейне должна быть направлена вверх.

2.   Используя 2 болта 3/8”-16x3/4” и стопорные шайбы, установите блок ведомой звездочки во вторую от края пару монтажных отверстий. См. рисунок ниже.

3   Установите каретку в рельс так, чтобы болт натяжителя был обращен к приводу.

# УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА

1.   Разместите рельс на раме головки блока так, чтобы двигатель находился на дальнем  от двери конце привода .3.   Выровняйте рельс так, чтобы болты (п.2) вошли в L-образные пазы на раме.

4.   Закрепите рельс на головке блока с помощью двух болтов 3/8”-16x3/4” и гаек, установленных в последней паре монтажных отверстий. Затяните все 4 болта для надежного крепления рельса к головке блока.

СБОРКА КАРЕТКИ С ЦЕПЬЮ

1.   Установите на каретку  болт натяжителя, используя шайбу и гайку 3/8-16, как показано ниже.

2.   С помощью соединительного звена присоедините цепь к другому краю каретки. Наденьте цепь на переднюю ведомую и на ведущую звездочку привода, подведя ее к болту натяжителя.

3.   С помощью соединительного звена присоедините цепь к болту натяжителя  и отрегулируйте натяжение цепи.

Натяжение цепи: при расположении каретки на любом краю привода прогиб цепи в средней точке должен быть ок.75 мм. При необходимости удалите звенья из цепи для обеспечения необходимого натяжения.

ПЕРЕДНЯЯ ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА В СБОРЕ

2.   Свободно установите два болта 3/8”-16x3/4”  с гайками в 3-ю от конца пару монтажных отверстий.	Протяните цепь вокруг

ведомой звездочки и над распорными кронштейнами

КАРЕТКА ЦЕПИ

РАСПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН (нейлоновым покрытием вверх)

СБОРКА КАРЕТКИ

L-паз

БОЛТ НАТЯЖИТЕЛЯСоед.звено

Каретка

Гайка

Шайба

Гайка

Болт натяжителя

Соединительное звено

Роликовая цепь

Прямой рычаг

3

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:  Перед тем как устанавливать привод, убедитесь, что ворота сбалансированы и перемещаются плавно. Несмотря на то, что варианты установки  могут различаться из-за особенностей зданий, руководствуйтесь приведенными общими указаниями по монтажу привода.

# УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КРОНШТЕЙНА

Обычно привод устанавливается по центру ворот. Однако из-за особенностей расположения  или конструкции ворот может потребоваться установка привода со смещением. В таких случаях допускается смещение от центра до 610 мм. При применении пружин растяжения  монтаж производится по центру.

1. Определите центр ворот и проведите на стене соответствующую центральную линию.

2. Определите верхнюю точку траектории ворот. Медленно поднимайте ворота и следите за перемещением верхней секции. Когда верхняя секция достигнет крайней точки, с помощью уровня  спроецируйте эту точку на центральную линию на стене.

МОНТАЖ ПРИВОДА

1. Оставив головку привода на полу, поднимите передний конец привода к переднему кронштейну и закрепите, используя прилагающиеся шарнирные оси (диам.9,5 мм. х 162 мм) и шплинты.

ПЕРЕДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ

Шплинт

Уровень

Стена

Шарнирная ось

Верхняя точка траектории

Траектория

ворот

3.   Используя  проведенные линии, закрепите на стене подходящую деревянную или металлическую пластину. См. ниже схему разметки. Подготовьте таким образом площадку для крепления переднего кронштейна привода. При необходимости  укрепите стену для обеспечения надежного крепления .С помощью подходящего крепежа закрепите U-образный передний кронштейн.

2.   Поднимите привод до горизонтального положения над направляющими рельсами ворот и временно закрепите с помощью троса, цепи и т.п. Далее медленно откройте ворота, не перемещая временное крепление. Используя ворота как опору, с помощью уровня установите и зафиксируйте привод  в горизонтальном положении. Убедитесь, что привод расположен по центру ворот.

Рельс

Используя ворота как опору, зафиксируйте привод  в горизонтальном положении.

90

45

Верхняя точка

траектории

100 мм мин.

Середина ворот

Схема разметки

Установка привода в горизонтальное положение

4

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

## КРЕПЛЕНИЕ ПРИВОДА

1.   На рисунке ниже показан стандартный вариант крепления привода к потолку.  Варианты установки могут различаться, но в любом случае  должны применяться дополнительные элементы крепления к потолку.

2.	Для закрепления потолочных кронштейнов на обеих сторонах рамы головки блока предусмотрены 4 монтажных отверстия  диам.10 мм.

ВНИМАНИЕ: при длине привода свыше 4,5 м. рекомендуется  установить дополнительное крепление в средней части привода.

### ВНИМАНИЕ

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРИВОДА МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ТРАВМАТИЗМА И МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА

УСТАНОВКА ТЯГ ПРИВОДА

1.   Полностью закройте ворота и установите каретку не далее 50 мм. от передней звездочки.

2.   Защелкните прямую тягу ворот на круглом штифте каретки. Убедитесь, что прорезь фиксатора направлена  в сторону ворот.

3.   С помощью болта 3/8”-16x1” и гайки с нейлоновым вкладышем  соедините изогнутую тягу с дверным кронштейном, обеспечив их достаточно свободное перемещение друг относительно друга.

4.	Используя прилагаемые болты 3/8”,соедините изогнутую и прямую тяги,выровняв монтажные отверстия так, чтобы шарнирный болт дверного кронштейна находился на одной линии с  верхними роликами ворот.

5.   Расположите дверной кронштейн на центральной линии ворот  и  закрепите его на воротах.  Обычно (за исключением цельнодеревянных ворот) требуется дополнительное усиление места крепления кронштейна к воротам. См. схему ниже.

ВНИМАНИЕ: обеспечьте надежную затяжку всех резьбовых соединений.

Верхний ролик

Крепление в середине пролета

Прямая тяга

Центральная линия ворот

Крепление головки блока

Изогнутая тяга ворот

Дверной кронштейн

Шарнирный болт

5

ЗАЩИТНЫЕ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

#### ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КРОМКИ

Все виды чувствительных кромок с изолированными нормально разомкнутым (НО) выходом  совместимы с Вашим приводом. Сюда входят пневматические и электрические кромки. Если в Ваших воротах нет нижней чувствительной кромки , и Вы собираетесь приобрести ее, обратитесь к поставщику Вашего привода.

Если производитель ворот не установил кромку, монтируйте ее на ворота в соответствии с прилагаемой к кромке инструкцией. Электрическое подключение кромки производится любым витым проводом или самосматывающейся катушкой. Следуйте описанным ниже указаниям.

Важные замечания: а) Выполните настройку концевых выключателей, как описано ниже, до электрического подключения чувствительной кромки к приводу.

б) Электрик должен произвести подключение в соответствии с местными стандартами.

##### ВНИМАНИЕ

Для корректной работы схемы автореверса привода требуется правильно отрегулировать сцепление. Неправильная регулировка сцепления может снизить ресурс привода или его узлов.

Схема автореверса сама по себе НЕ является защитным устройством. В случае необходимости на ворота может быть установлена защитная реверсивная кромка или инфракрасный датчик.

САМОСМАТЫВАЮЩАЯСЯ КАТУШКА: самосматывающаяся катушка должна быть установлена на 25 см. выше верхнего края ворот.

ВИТОЙ ПРОВОД: Подсоедините идущий к приводу конец витого провода к распаечной коробке (не входит в комплект), укрепленной на стене примерно на половине высоты ворот.

НАСТРОЙКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЕК УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ГАЙКИ НАСТРОЙКИ ПРЕДЕЛОВ ХОДА РАСПОЛОЖЕНЫ МЕЖДУ ПОВОДКАМИ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ( А НЕ ПРОСКОЧИЛИ ЗА НИХ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ).

1.  Для регулировки положения гаек настройки пределов хода отожмите удерживающую пластину, освободив таким образом гайки. После регулировки отпустите пластину и убедитесь в том, что ее края вошли в прорези обеих гаек настройки.

2.  Для увеличения хода ворот гайку следует отворачивать (отодвигать) от поводка соответствующего концевого выключателя. Для уменьшения хода ворот гайку следует перемещать по направлению к поводку.

3.  Отрегулируйте гайку предела открывания так, чтобы ворота останавливались в открытом положении, когда низ ворот становится вровень с верхней частью дверного проема.

4.  Повторите шаги 1 и 2 для регулировки цикла закрывания. Отрегулируйте гайку предела закрывания так, чтобы привод останавливался при полном прилегании ворот к полу.

###### ВНИМАНИЕ

Во избежание возможности поражения электрическим током  отключите питание до проведения регулировочных работ ..

При возникновении проблем обращайтесь по телефону технической поддержки 1-800-528-2806.

Датчик дополнительной системы реверса

Концевой выключатель на ОТКРЫВАНИЕ

Удерживающая пластина

Концевой выключатель на ЗАКРЫВАНИЕ

Доп.концевой

выкл-ль на ОТКР

ЗАЩИТНЫЙ

(доп.)концевой выкл-ль на ЗАКР

6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО ПИТАНИЯ

Снимите крышку блока управления. На ее внутренней стороне находится приклеенная схема соединений Вашего привода. При проведении всех описанных ниже подключений см. данную схему. При отсутствии схемы позвоните по номеру, приведенному в конце данного руководства. НЕ ПРОВОДИТЕ НИКАКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  И ПРОБНЫЙ ПУСК ПРИВОДА БЕЗ  ОБРАЩЕНИЯ К ДАННОЙ СХЕМЕ.

ВНИМАНИЕ

Отключите напряжение от коробки предохранителей до проведения работ. Привод должен быть как следует заземлен и подключен в соответствии с местными электрическими стандартами. Привод должен быть подключен  к отдельной защищенной цепи питания соответствующей мощности. Все электрические подключения должны производиться квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения ворот и привода откройте все замки ворот. Убедитесь, что все замки находятся в положении «ОТКРЫТО».

Если необходимо оставить замок ворот закрытым, установите блокировочный выключатель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

1.   Убедитесь, что подаваемое питание соответствует типу привода по напряжению, числу фаз, частоте и силе тока. См. табличку на кожухе привода.

2.   Проведите провода силового питания через предусмотренные для этого отверстия (см.ниже)  к приводу и подключите их к клеммам согласно схеме подключений.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ СИЛОВЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ И НАСТРОЙКИ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ.

ВАЖНО: данный узел должен быть как следует заземлен. Подключите земляной провод подводимого силового питания  к соответствующему болту в блоке ууправления. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.

Отверстия для ввода проводки

ВАЖНО:

Не пропускать силовой кабель и провода управления через одно отверстие

2 отверстия диам.22 и 27 мм. (по 1 с каждой стороны)

для подключения силового питания и управляющих устройств.

7

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ

# УКАЗАНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ТИПА УПРАВЛЕНИЯ

Для определения типа управления см. схему  соединений на внутренней стороне крышки кожуха привода.

# Стандартные варианты С2 или В2

Производитель устанавливает вариант С2, требующий постоянное нажатие на клавишу для закрытия ворот. Если требуется импульсное управление закрытием (вариант В2), необходимо установить защитное устройство. См. далее параметры коммутации.

Постоянное нажатие для закрытия (С2).

КРАСНЫЙ провод в распределительной коробке подключен к клемме №12. В этом случае для закрытия ворот требуется постоянное нажатие на клавишу.

Импульсное управление закрытием (В2).

Переключите КРАСНЫЙ провод  с клеммы №12 на клемму №2. Теперь для закрытия ворот достаточно кратковременного нажатия на клавишу.

| SPECIAL CONTROL WIRING DATA | WIRINC |
| --- | --- |
| This Operator has Control Wiring. |  |  |
| 5UPPLEMENTALWIRING DIAGRAMS] |  |
|  | Тип управления |
| REPLACEMENT WIRING DIAGRAM |  |
| Note: Supplemental Wrnig Diagrams are to be used in addition to 1763 or 1754. Replacement Vrtfin g Diaojam is to be u sed in place of 1753 0Г1754. |  |

ОСОБЫЕ ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Если на Ваш привод  производителем установлен нестандартный вариант подключения устройств управления или другие дополнительные устройства, описания которых прилагаются отдельно, для всех подключений руководствуйтесь только соответствующими прилагаемыми схемами подключения.

Табличка со указанием типа управления на внутренней стороне крышки блока управления

# РАЗМЕЩЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Приводы комплектуются пультами управления различных типов. Обычно в комплект входит 3-кнопочный пульт (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ/СТОП). По заказу может поставляться 2-клавишный переключатель или пульт управления (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) (или дополнительно к 3-клавишному или вместо него). Установите пульт управления вблизи ворот.

ВНИМАНИЕ

Устанавливайте пульт управления в зоне видимости ворот, но на некотором удалении от элементов их крепления. При невозможности установки пульта в зоне видимости или при использовании других устройств управления обязательно применение датчика определения помех движению на нижней кромке ворот.

MOUNT WARNING NOTICE

ВАЖНО:  разместите предупреждающую табличку рядом или ниже пульта управления.

Пульт управления

ВНИМАНИЕ

В данной ситуации неправильная установка датчика  может привести к серьезным травмам человека, оказавшегося под воротами.

Клавиши

Во избежание травматизма и повреждения ворот не начинайте их закрытия, пока не убедитесь в отсутствии помех для движения ворот

Предупреждающая табличка

8

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ

Дистанционное управление (по радиоканалу)

Во всех моделях приводов с вариантом подключения В2 на коробке блока управления находится клеммная колодка, обозначенная R1R2R3. К ней может быть подключен любой стандартный 1-канальный радиоприемник, применяемый в системах дистанционного управления. При этом по командам с передатчика (пульта ДУ) привод будет открывать полностью закрытые и закрывать полностью открытые ворота, а также изменять направление их движения при закрытии. Однако для полнофункционального дистанционного управления рекомендуется  применение 3-канального промышленного радиокомплекта (для команд  ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ/СТОП).

ВНИМАНИЕ

До установки защитных устройств не используйте дистанционное управление приводом. Дистанционное управление опасно, т.к. оно может осуществляться оператором вне зоны видимости ворот, а также (в случае применения 1-канального ДУ) из-за невозможности остановить ворота командой с пульта ДУ.

# Дополнительные устройства управления

Дополнительные устройства управления допускают произвольное размещение (однако ворота должны быть в поле зрения оператора). Производите их подключение к клеммной колодке в блоке управления согласно схеме соединений. Параллельно клавише ОТКРЫТЬ можно подключить одно или более управляющее устройство с нормально разомкнутыми (НО) изолированными контактами.Для подключения используйте провод сечением 0,5 кв.мм. и более. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРАНСФОРМАТОР ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (24 В) ДЛЯ ПИТАНИЯ ДРУГИХ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ, КРОМЕ РАДИОПРИЕМНИКА СТАНДАРТНОГО ТИПА.

# Внешний выключатель блокировки

Привод имеет клеммный разъем для внешнего выключателя блокировки. Данный выключатель должен иметь 2 нормально замкнутых контакта, рассчитанных мин. на  3 А и 24 В(перем.ток). При установке такого выключателя согласно схеме соединений, возможно отключение с его помощью цепи управления приводом, т.е. блокировка (запрет) управления.

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

Привод  оснащен дополнительной системой реверса (A.R.S.), для правильного функционирования которой требуется произвести регулировку сцепления. Неправильная регулировка сцепления может снизить срок службы привода или его узлов.

Дополнительная система реверса (A.R.S.) не является и не может рассматриваться как защитное устройство. В случае необходимости на ворота может быть установлена защитная реверсивная кромка или инфракрасный датчик.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕВЕРСА

Привод оснащен  дополнительной системой реверса (A.R.S.) для обеспечения его нормальной работы. Эта система реагирует на изменение скорости движения ворот вниз, вызванное помехой или препятствием на пути ворот: ворота останавливаются и возвращаются в полностью открытое положение.

Детали фрикционного сцепления

1.   Удалите фиксирующий штифт из корончатой регулировочной гайки на валу сцепления.

2.   Отвинчивайте гайку до ослабления усилия пружины сцепления.

3.   Постепенно завинчивайте гайку до тех пор, пока усилие сжатия пружины не будет достаточным для того, чтобы  привод мог плавно перемещать ворота, а при  возникновении помехи движению ворот начиналось проскальзывание сцепления. При правильно отрегулированном сцеплении возможно остановить движущиеся ворота рукой.

4.   Установите фиксирующий штифт.	9

Штифт

Регул.гайка

Пружина

Щайба

Шкив сцепления

Накладка сцепления

Диск сцепления

АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА

ВНИМАНИЕ

При аварийной разблокировке тяга ворот  отсоединяется от каретки. Во избежание удара не стойте под тягой ворот или тросом в момент разблокировки .

Переднее

крепление

Каретка

Кожух

ДЛЯ ОТСОЕДИНЕНИЯ ВОРОТ ОТ ПРИВОДА

Аварийная

разблокировка

Кронштейн

ворот

Запорный

штифт

Аварийная

разблокировка

Прямая

тяга в сборе

Цепь

Тяга ворот

Потяните вниз рукоятку аварийной разблокировки

Ворота разблокируются.

ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОРОТ С КАРЕТКОЙ ПРИВОДА

Ворота

Изогнутая тяга ворот

Рукоятка аварийной разблокировки

Аварийная

разблокировка

Тяга ворот

Подведите свободный конец дверной тяги к каретке. Потяните рукоятку разблокировки до защелкивания прямой тяги на круглом штифте.Ворота заблокируются.

КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Отключите питание. Убедитесь в правильности функционирования всех управляющих и защитных устройств. При необходимости проведения точной регулировки пределов хода обратитесь к стр.6.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Не включайте питание привода, пока не убедитесь в правильном функционировании всех защитных устройств.

Убедитесь, что Вы прочли и поняли все Инструкции по Безопасности в данном руководстве.

Убедитесь, что собственник или лицо, ответственное за эксплуатацию привода, прочли и поняли Инструкции по безопасности, знают принципы безопасного управления  в автоматическом режиме и в режиме ручного аварийного управления.

ВНИМАНИЕ

При  включенном питании или проведении контрольных операций  не приближайтесь к приводу. Всегда отключайте питание перед проведением обслуживания или регулировки.

10

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗА

Управляемый соленоидом (электромагнитом) тормоз является дополнительным оборудованием. Тормоз отрегулирован производителем и не нуждается в дополнительной регулировке в течение срока службы фрикционной накладки.

При необходимости замените фрикционные накладки. См.рисунок для идентификации составных частей соленоидной тормозной системы.

Соленоидная тормозная система

Соленоид

Тормозная тяга

Фрикционная накладка

Шкив

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Через указанные интервалы проверяйте следующие узлы:

| ПОЗИЦИЯ | ПРОЦЕДУРА | КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА | КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ | КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущая цепь | Контроль провисания. Смазка* Контроль и регулировка при необходимости | V |  |  |
| Звездочки | Контроль затяжки болтов | V |  |  |
| Сцепление | Контроль и регулировка при необходимости |  | V |  |
| Ремень | Контроль состояния и натяжения |  | V |  |
| Крепеж | Контроль и затяжка при необходимости |  | V |  |
| Ручная разблокировка | Контроль функционирования |  | V |  |
| Валы и подшипники | Контроль износа и смазка | V |  |  |

*  Применять масло SAE 30 (Не применять консистентные смазки и силиконовые спреи).

  Повторить ВСЕ процедуры.

  Не смазывать двигатель. Подшипники двигателя рассчитаны на длительную эксплуатацию.

  Не смазывать сцепление и приводной ремень.

  При обнаружении неисправностей или предположении об их наличии провести проверку и обслуживание.

  ОСТОРОЖНО: всегда отключайте питание до проведения обслуживания.

КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ

Для получения информации по установке и обслуживанию 6 дней в неделю (Пн - Сб) с 7-00 до 15-30 (время в США) звоните по тел.:- 1-800-528-2806.

При заказе запчастей сообщите следующую информацию:

№ запчасти, описание, № модели.

Заявки отправлять по адресу::

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC. Electronic Parts & Service Dept.

2301 N. Forbes Blvd., Suite 104

Tucson, AZ 85745

11

Принципиальная схема модели МТ5011	1753

(Oпция)

Свет

W

MAX.

100W

(Oпция)

Биметаллическое

реле

C	B

BK

A	W

Скрутка проводов

ЗАКРЫТЬ-B

L2	BK

C

W

ОТКРЫТЬ-А -А -А -

N.O.

BL	Y

Рез-р.

Y

Y

двигатель *

BK

O/L	L1

R

BK

3	STOP	4

конденсатор	R

Y

PR1.

10VA.

24VAC.

SEC.

BR

W

Y/BK

Скрутка проводов

R3

Подключить перемычку к клемме №2

для импульсного управления кнопкой CLOSE	R

BR	R1	BR

ОТКРЫТЬ-В

C	N.O.

ОТКРЫТЬ	OR

ОТКРЫТЬ L.S.

Чувств. кромка

GY

1

Доп.

10  ЗАКРЫТЬ  L/S

GY	GY	OR

OR	OP

OR	W	11

N.C.	C

Датчик оборотов

5	4	3	2      1	W

Y

Выкл-ль

ОТКР & ЗАКР

Y	R2	Y

7

R

ЗАКРЫТЬ

Доп.

ОТКРЫТЬ

L/S

P

P	CL

2

W

ЗАКРЫТЬ L/S

P	W

N.C.	C

*  для изменения направления вращения двигателя поменяйте местами красный и желтый провода.

12

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ для модели MT5011

1753

для изменения направления вращения двигателя

поменяйте местами красный и желтый провода.

Закрыть	P	OR

C    	 N.C.

Открыть

N.C.  	  C

W  		W

C     	 N.C.

Доп..ЗАКР.

GY	GY

N.C.

OR

P

N.O.

C

Доп.ОТКР

Y

Резистор

Y

Y

Y

R3

Y	R2

BR	R1

Скрутка проводов

O/L

Конденсатор

R

BK

МОТОР

BR

Скрутка проводов

P     OR

W

Y

Y/BK	W

R	B	A

BL	      NC

OR	      NO	W

B     A

NC

NO

S	P

E	R  ТР-Р

C.	I.

C

OP

C

CL

BL  R

BK	P

Y

ДАТЧИК

ОБОРОТОВ

5

4

3

OR     P

BR    Y

Y     GY   W

R

BL    BK     BK

OR

1	2    3    4     7    10   11   12

2

1

L1   L2

ЗЕМЛЯ

См.ниже типыl

управления

Открыть

Закрыть

Стоп

120В перем.ток

Выкл-ль

Откр & Закр

* -заводская установка

Чувств.кромка

ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЕЙ ЗАКРЫТИЯ

* С2 –постоянное удержание клавиши при закрытии.

Красный провод подключен к клемме №12 (устанавливается на заводе)

В2 – импульсное управление закрытием.

Переставьте красный провод с клеммы №12 на №2

13

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА модели BMT5011	1754

(Oпция)

свет

W

MAX.

100W

(Oпция)

Биметаллическое

реле

C	B

BK

A	W

Закрыть-B	BL	Y

C	N.O.

W

РЕЗ.

МОТОР *

L2	BK

Открыть-A

Y

Конденсатор	R

O/L	BK	L1

BR

R

BK

Закрыть-C Открыть-C

Тормозной соленоид

BL/BK

PR1.

Скрутка проводов

3	Стоп

4

Подключить перемычку к клемме №2 для импульсного управления кнопкой CLOSE

Y

Ручной выключатель I блокировки

R

10VA.	W

R3

24VAC.	Y

SEC.

BR	R1	BR

Открыть-B

C	N.O.

Открыть	OR

Открыть L.S.

Защитная кромка

GY

1

Доп.

10  Закрыть  L/S

GY	GY	OR

OR	OP

OR	W	11

N.C.	C

Плата ARS

(если установлена)

5	4	3	2      1	Y

W

Выкл-ль

ОТКР & ЗАКР

Y	R2	Y

7

R

Закрыть

Доп.

ОТКР

L/S

P

P	CL

2

W

Закрыть L/S

P	W

N.C.	C

*  для изменения направления вращения двигателя

поменяйте местами красный и желтый провода.

.

14

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ длямодели BMT

1754

Открыть	OR

P	Закрыть

COM

N.C.

COM

OR

N.C.

Y	Доп.Открыть	P

Доп.Закрыть

N.O.

N.C.

GY

COM

GY

W

Y	Радио

Пр-к

BR

Резистор

Y	Y

для изменения направления вращения двигателя

поменяйте местами красный и желтый провода.

MOTOР

Y

Конденсатор

R

R

BK

O/L

BR

Торм.

Сол-д

BL/BK

R

W

BL

Скрутка проводов

BL/BK

R

B	C	A	B	C	A

W	 	    BL          NC

NC

Первич.

OR

NO  	W	 	NO            NO

BK

ТР-Р

Y

BR    	C   	C

OP

C    	C

CL

Вторич.

**INTLK.	Y

BL/BK

P	P

BL  R

COM

5

4

3

2

N.O.

GY

OR   P

BR    Y

Y     GY   W

R

BL    BK   BK

OR

ЗЕМЛЯ

1

плата ARS

(если установлена)

1	2    3    4     7    10   11   12

ОТКР

L1   L2

См.ниже тип  	 управления

ЗАКР

Силовое

питание

типы управления функцией закрытия

Стоп

Выкл-ль

ОТКР & ЗАКР

Защ.кромка

* С2 –постоянное удержание клавиши при закрытии

Красный провод подключен к клемме №12 (устанавливается на заводе))

В2 – импульсное управление закрытием.

Переставьте красный провод с клеммы №12 на №2.

- * - заводская установка.

**  выключатель блокировки (в случае установки).

с НО контактами, удерживается в нажатом состоянии.

15

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ - ДЕТАЛИЗАЦИЯ

2

L5	 	 S5

L8

L3

S3

L1	S4

L7

L8

L3

L6

10

S5

L2

7

8	4

5	S7

L2

L6

L4

S3

S4

S8

S2

S1

S6

9

3

6	1

11

16

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

Ниже приведен перечень заменяемых деталей и узлов для Вашего привода. При замене распределительной коробки, двигателя или тормозного узла убедитесь в соответствии каталожного № Вашей детали номеру, приведенному в перечне. Для различных модификаций и/или аксессуаров, входящих в комплект Вашего привода, могут быть добавлены или исключены отдельные позиции данного перечня. Пожалуйста, проконсультируйтесь с сервисной службой насчет соответствия узлов и компонентов. На стр.11 см.информацию о заказе запчастей.

Блок управления в комплекте

K-MT5011	Модель MT5011, 115В 1 фаза

K-MT5025	Модель MT5025, 230В 50Гц

K-BMT5011	Модель BMT5011, 115В 1 фаза

K-BMT5025	Модель BMT5025, 230В 50Гц

Узлы в составе блока управления

K72-12487	Узел вала ограничения пределов хода

K75-12493	Узел концевых выключателей

K75-12489	Система автореверса (ARS)

Головка привода

K20-5150LD	Модели MT5011, BMT5011

K20-5250LD	Модели MT5025, BMT5025

Валы

K72-12471	Вал сцепления в сборе

K72-12472	Выходной вал в сборе

Корпус, рельс и ведущая цепь

K75-12491	Монтажный комплект привода

См.стр.19	Ведущая цепь

См.стр. 19	Рельс

Тормозной узел

K75-12492	Тормозной узел для модели ВМТ5011

K75-12494	Тормозной узел для модели ВМТ5025

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

№

10-10315

10-10316

23-10916

29-2

42-10040

42-110

001A5834

74-10352

ОБЩИЕ ДЕТАЛИ

Наименование Коробка блока управления МТ

Крышка коробки блока управления МТ

Выключатель блокировки (не для МТ)

Резистор 2 Ом

Разъем

Клеммная колодка на 10 контактов Плата датчика числа оборотов (МТ)  Жгут датчика числа оборотов

кол-во

1

1

1

1

1

1

1

1

9	(см.варианты)    Трансформатор	1

10   (см.варианты)     Реле 24 В	2

11   (см.варианты)    Конденсатор двигателя	1

K75-12493	Узел концевых выключателей

K72-12487	Узел вала ограничения пределов хода

Поз.

№

Наименование

Кол.

Поз.

№

Наименование

Кол-во

| S1 | 10-10318 | Удерживающая пластина | 1 | L1 11 | 10321 Вал ограничителя МТ | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | 18-10036 | Пружина | 2 | L2 12 | 10028 Фланцевый подшипник д=3/8” | 2 |
| S3 | 23-10041 | Конц.выключатель | 4 | L3 13 | 10024 Гайка ограничителя | 2 |
| S4 | 31-10043 | Втулка конц.выкл-ля | 8 | L4 15 | 48В9А1 Звездочка 48В9х3/8” | 1 |
| S5 | 82-PX04-19 | Болт №4-40х1-3/8” | 8 | L5 29 | 10344В Венец датчика читсла оборотов | 1 |
| S6 | 82-PX06-16 | Болт #6-32x1” | 2 | L6 80 | 10026 Шайба тонкая 3/8”х0,01 | 7 |
| S7 | 84-DT-04 | Плоская гайка | 4 | L7 | 86-RP04-100 Штифт длинный | 1 |
| S8 | 84-LN-06 | Гайка самоконтрящаяся №6-32 | 2 | L8 | 87-E-038 Стопорное кольцо 3/8”. | 2 |

17

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

H4

H6

H8

H3

H5

CH

TR

O4

O10

O8

O6

H7

Детали тормоза только для моделей ВМТ

H2

B17

O2

O3

O1

C3

O9

09

09

B7

B4

B2

B14

B18

H1

B11

B19

C16

C10

C14

O2

C15

O8

C2

O5

O7

MTR

B13

B15

B16

B1

C10

C3

EB

C9

C4

C6

C7

C11

B8

B12

B3

B6

B10

B9

C1

C13

C8

C5

C12

B5

Детали тормоза только для моделей ВМТ

18

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

Для замены узлов и деталей Вашего привода обращайтесь к данному перечню. Если Ваш привод имеет изменения или дополнительные устройства, некоторые компоненты могут быть добавлены или удалены из данного перечня. Отдельные компоненты каждого комплекта могут не поставляться. О применимости отдельных компонентов консультируйтесь в сервисном центре. Информацию о заказе запчастей см. на стр.11.

ТОРМОЗНОЙ УЗЕЛ

№ узла	ДЛЯ	привода

K72-12471  УЗЕЛ ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ

Поз.	№	Наименование	Кол-во

K75-12492

K75-12494

модель BMT5011

модель BMT5025

C1	10-10166

C2	11-10320

Пластина сцепления	1

Вал сцепленияt	1

Детали тормоза только для моделей ВМТ

Поз.	№	Наименование           Кол-во

C3	12-10029

Подшипник  д=3/4”	2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

10-10354

10-10355

10-10356

10-10357

17-10363

18-10362

22-120

22-240

31-10364

75-10359

82-NH25-03

82-PX10-06T

82-PX10-28

82-SH06-065

Расцепной рычаг тормоза	2

Тяга соленоида	1

Монтажная пластина тормоза	1

Держатель соленоида	1

Шкив с диском	1

Пружина .360 O.D. x .045WD	4

Тормозной соленоид 115 В	1

Тормозной соленоид 230 В	1

Распорная втулка .20I.D.x .260 OD x 1	2

Пластина основания тормоза	1

Резьбовой штифт ¼-20 х 3/16 S.S.	1

Болт	4

Болт 10-32х3”	1

Болт №6-32	4

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

15-48B10GXX

16-4L290

17-10336

18-10164

39-10167

80-10022

80-10023

84-SH-76

85-FW-75

86-CP04-112

86-RP08-102

86-RP08-200

87-P-025

Звездочка 48В10 х3/4”	1

Зубчатый ремень	1

Шкив двигателя 4 ручья д=178 мм.	1

Пружина сцепления	1

Диск сцепления	1

Шайба толстая	2

Шайба тонкая	4

Корончатая гайка ¾-16	1

Набор шайб д=3/4”.	5

Штифт длинный 1/8”x1-3/4”	1

Штифт длинный ¼”x1-1/8”	1

Штифт длинный ¼”х2”	1

Стопорная шайба 3/4”.	2

B14

B15

83-HS08-04

84-LH-06

Болт	4

Гайка самоконтрящаяся №6-32	2

K72-12472  УЗЕЛ ВЫХОДНОГО ВАЛА

Поз.	№	Наименование	Кол-во

B16

B17

B18

B19

84-LH-10

85-FW-10

85-LS-10

86-CP05-108

Гайка самоконтрящаяся 10-32ZP Шайба №10 ZP

Стопорная шайба ZP

Штифт длинный 5/32”x1-1/2”

1	O1

4	O2

4	O3

1	O4

11-10319

12-10029

15-48B10GXX

15-48B10G1

Выходной вал	1

Подшипник д=3/4”	2

Звездочка 48В10*3/4”	1

Звездочка  48B10x3/4”l	1

O5	15-48B24GXX	Звездочка  48B24x3/4””	1

O6	19-48027M	Цепь №48х27 звеньев с соед.звеном  1

O7	19-48033M	Цепь №48х33 звена с соед.звеном 	 1

O8	80-10023	Тонкая шайба	2

O9	86-RP08-102	Штифт длинный ¼”x1-1/8”	3

O10	87-P-025	Стопорная шайба 3/4”.	2

РЕЛЬС ВОРОТ И ВЕДУЩАЯ ЦЕПЬ

Поз.	№	Наименование

TR	10-5810	Рельс для ворот высотой до 3 м.

10-5812	Рельс для ворот высотой 3,6 м

CH	19-5810	Цепь №48 для ворот высотой до 3 м

19-5812	Цепь №48 для ворот высотой 3,6 м

ДВИГАТЕЛЬ

См.стр.17

КОРОБКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Поз.	Наименование	№

EB	Коробка блока управления	См.стр. 17

19

Схема подключения устройств управления

ВАЖНО:

1 Для работы привода прилагаемый 3-кнопочный пульт управления должен быть подключен.

2 Если кнопка СТОП не используется, установить перемычку между клеммами 3 и 4.

3 Дополнительным управляющим устройством может ьыть любое 2-контактное (НО) устройство, например кнопка, датчик петли, карточка-ключ и др.

ВНИМАНИЕ:

Применять провод сечением

0,5 кв.мм. и более.

| 3-клавишный пульт управления или 3-позиционный клавишный переключатель с пружинным возвратом и кнопкой СТОП |
| --- |
| Стандартно 1 2 3 4 Открыть Закрыть Стоп | 2 или более 1 2 3 4 Открыть Открыть Закрыть Закрыть Стоп Стоп | Блокировка клавиш 1 2 3 4 Открыть Закрыть Стоп Блокировка клавиш |
| 2-клавишный пульт управления или 3-позиционный клавишный переключатель с пружинным возвратом |
| Стандартно 1 2 4 См. п.2). Открыть Закрыть | 2 или более 1 2 4 См. п.2). Открыть Открыть Закрыть Закрыть |
| 1-клавишный пульт управления или любое дополнительное устройство | Дистанционное управление (радио). |
| 3 7 Для подачи команд Открыть, Закрыть или Реверс во время закрытия | R1 R2 R3 Внешняя клеммная коробка Радиоприемник |
| Чувствительная кромка для реверса или останова ворот | Внешняя блокировка |
| 3 10 Чувствительная кромка | 3 4 Стоп Внешняя блокировка |

01-10332L

c 2003, The Chamberlain Group, Inc.

All rights Reserved

# Text boxes

| BL 12 | ЗАКРЫТЬ -A BL R |
| --- | --- |

|  | Радио- пр-к |
| --- | --- |

| BL 12 | Закрыть-A BL R |
| --- | --- |

|  | R3 |
| --- | --- |
|  | R2 |
|  | R1 |

Y

| СОВМЕСТИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ |
| --- |
| № детали Компонент |  |  |  |  |
| 13-10024 Гайка ограничителя 23-10041 Концевой выключатель 29-2 Резистор 2 Ом 21-10340 Трансформатор 115 В 21-5230 Трансформатор 230 В 29-10338 Конденсатор 70 мкФ 29-12110 Конденсатор 20 мкФ 24-24-1 Реле DPDT 24-24-6 Реле3PDI |  |  |  |  |

K77-12486 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Поз. № Наименование Кол-во H1 10-10203 Изогнутая тяга 1 H2 10-10204 Кронштейн ворот 1 H3 10-10205 Переднее крепление 1 H4 11-10130 Шарнирная ось 1 H5 75-10170 Каретка в сборе 1 H6 75-10174 Узел ведомой звездочки 1 H7 75-10214 Прямая тяга в сборе 1 H8 75-10259 Распорный кронштейн в сборе 2

K75-12870 ТЯГИ В СБОРЕ

H1 10-10203 Изогнутая тяга 1 H7 75-10214 Прямая тяга в сборе 1