PRGS2 (GOLD400A)

ПОДСОЕДИНЕНИЯ К КЛЕММАМ ПЛАТЫ

Питание блока управления 230V на клеммы L и  N.

Маяк (с платой стробирования):  на клеммы D3 и D4 , лампа 40W.

Внешнее освещение: на клеммы D1 и D2

Это выход с нормально открытого реле на дополнительные светильники, срабатывает через 1 секунду после начала фазы открытия.. Также можно управлять с пульта. Таймер выключения регулируется посредством регулирования прёмника MR1.

Фотоклетки:

Питание фотопередатчика  на клеммы L10 (-) и  L11(+)

Питание фотоприёмника  на клеммы L10 (-) и L9 (+)

Выход с реле фотоприёмника на блок управления на клеммы L6 и L8

Фотодатчики могут использоваться для двух режимов работы:

1. Фотодатчики всегда активны:

При закрытии ворот реверсируют движении

При открытии останавливают ворота

2. Фотодатчики не активны при открытии:

При закрытии ворот реверсируют движении

При открытии не реагируют на срабатывание фотодатчиков

Вход на СТАРТ: на клеммы L3 и L8

Вход на СТАРТ Пешеходный: на клеммы L4 и L8

Ворота откроются примерно на половину

Вход на кнопку СТОП: на клеммы L5 и L8

ВАЖНО: Если нормально замкнутые входы (STOP, PHOTO, EDGE) не используются, то они должны быть соединены с общим (минусовым) выводом COM(L8).  Установите перемычки!

Радиоплата MR1

С помощью радиоплаты возможно запрограммировать 4 функции срабатывания ворот.

1 функция – команда СТАРТ (при записи пульта однократное нажатие на кнопку)

2 функция – команда СТАРТ Пешеходный (при записи пульта двухкратное нажатие на кнопку)

3 функция – команда СТОП (при записи пульта трёхкратное нажатие на кнопку)

4 функция – включение внешнего освещения (при записи пульта четырёхкратное нажатие на кнопку)

Внешняя антена: на клеммы L1(центральная жила) и L2(экран)

ВАЖНО:

При подключении питания на плату управления первое нажатие START даёт команду на открытие ворот, если ворота закрываются, то необходимо перевернуть клеммы подключения к мотору и к концевым выключателям.

НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ И ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

При помощи 3 потенциометров платы управления можно настраивать

POWER – мощность, выдаваемая на мотор (на самом деле регулируется напряжение)

T.WORK – время работы мотора (от 2 до 120 секунд)

Примечание: рекомендуется время работы настроить при выключенном Dip 5

T.PAU – время автоматического закрытия, от 2 до 150 секунд (только когда Dip2 = ON)

ИНДИКАТОРЫ

индикатор START(СТАРТ) – загорается, когда нажата кнопка СТАРТ

Индикатор IN2 (Старт пешеходный) – загорается, когда нажата кнопка СТАРТ пешеходный

Индикатор STOP(СТОП) - гаснет, когда нажата кнопка СТОП

Индикатор PHOTO	(Фотодатчик) - горит, указывая, что можно закрывать или открывать ворота (луч не пересекается)

Индикатор EDGE(чувствительный край, кромка) горит, указывая, что можно закрывать или открывать ворота, гаснет, показывая, что кромка сработала.

Индикатор FCA концевик на открытие - гаснет при нажатии ( когда ворота открылись)

Индикатор FCС концевик на закрытие - гаснет при нажатии ( когда ворота закрылись)

Индикатор Mains показывает, что плата подключена к питанию 220В.

Индикатор overload	показывает, что на аксессуары подано низковольтное напряжение

ПРОГРАМИРОВАНИЕ ЛОГИКИ РАБОТЫ

При помощи выбора положений DIP переключателей, расположенных на блоке управления, возможно, некоторое изменение логики работы. Данная таблица содержит функции соответствующие каждому переключателю.

| Переключатель | ФУНКЦИЯ | ПОЛО-ЖЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| DIP 1 | Предвысвечивание (сигнал начинает мигать за 2 секунды до запуска мотора) | ON | Не активна |
|  |  | OFF | Активна |
| DIP 2 | Автоматическое закрытие (ворота закрываются после истечения установленного времени) | ON | Активна (регулируется потенциометром PAUSE) |
|  |  | OFF | Не активна. Для закрытия необходимо нажать на пульт. |
| DIP 3 | Команда старт в течение открытия | ON | Не воспринимается |
|  |  | OFF | Воспринимается |
| DIP 4 | Логика команды старт | ON | Инверсия: Во время закрытия открывает ворота, при открытии закрывает ворота |
|  |  | OFF | Пошаговая (открыть –стоп –закрыть -стоп…) |
| DIP 5 | Замедление в конце манёвра (не рекомендуется для тяжёлых ворот или ворот с большим трением) | ON | Активна |
|  |  | OFF | Не активна |
| DIP 6 | Стартовый толчок (в момент начала открытия или закрытия на мотор подаётся максимальная мощность) | ON | Не активна |
|  |  | OFF | Активна |
| DIP 7 | Сброс времени работы мотора | ON | При преждевременной остановке цикла (срабатывание фотоэлементов, нажатии кнопки старт) время работы моторов считается заново. |
|  |  | OFF | При преждевременной остановке цикла считаеся остаток времени неоконченного цикла. Т.е. моторы не работают лишнее время после остановки на упоре. |
| DIP 8 | Фотоэлемент останавливает ворота при: | ON | Открытии и закрытии |
|  |  | OFF | Закрытии |
| DIP 9 | Функция фототеста | ON | Включена |
|  |  | OFF | Выключена |
| DIP 10 | Тип кромки чувствительности | ON | Кондуктивная кромка с сопротивлением 8kΩ |
|  |  | OFF | Стандартная кромка или оптическая |
| DIP 11 | Кромка чувствительности останавливает ворота при: | ON | Открытии и закрытии |
|  |  | OFF | Закрытии |
| DIP 12 | Функция теста кромки чувствительности | ON | Включена |
|  |  | OFF | Выключена |