| Модель | Частота | Питание | Контакты реле | Рабочая температура | Потребляемый ток | Чувствительность | Отношение сигнал/шум | Размеры | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WALLY1 - WALLY2 - WALLY4 WALLY4PLUS | 433.92 МГц | 12 VAC – DC (DIP 1 ON) 24 VAC – DC (DIP 1 OFF) | 1A / 30VDC | -20 ÷ +60°C | 17 мА в ждущем режиме | > -103дБм | > 17 дБ @ 100 дБм м=100% | 132*26* 74 | 105 г. |
| WALLY1/434 - WALLY2/434 WALLY4/434 - WALLY4/434P | 434,15 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WALLY1/868 - WALLY2/868 WALLY4/868 - WALLY4/868P | 868,3 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |

Новый супергетеродинный приемник обеспечивает правильное постоянное функционирование при наличии помех: хорошая чувствительность и высокая селективность обеспечивают невосприимчивость к помехам в рабочем диапазоне частот. Новая система программирования с автораспознаванием обеспечивает программирование передатчиков серии PERSONAL PASS.

- Возможность запоминания от 240 (WALLY1, WALLY2, WALLY4, WALLY1/434, WALLY2/4345, WALLY4/434, WALLY1/868, WALLY2/868, WALLY4/868) до 1008 (WALLY4PLUS,WALLY4/434P, WALLY4/868P) различных кодов при автораспознавании.

- Программирование с помощью кнопки SW1 различных режимов работы выходов: моностабильный, бистабильный и таймер.

- Управление передатчиками при автораспознавании по радиоканалу.

- Управление ДУБЛИРУЮЩИМ передатчиком

- Возможность включения и выключения режима ROLLING CODE (плавающий код).

- Сигнализация о переполнении памяти: приемник излучает 15 вспышек.

- Возможность подключения к портативному программатору PROG2 (версия 3.6 и последующие), что позволяет:

- - включать или отключать опцию PASSE-PARTOUT, которая позволяет установщику управлять всеми устройствами с помощью передатчика PPS.

- - управлять приборами с помощью WINPPCL ( версия 2.1 и последующие).

ВНИМАНИЕ: До установки приемника с соответствующее гнездо ТХ программатора PROG2 убедиться в отключении питания.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОНОСТАБИЛЬНОГО РЕЖИМА

Выбрать желаемый канал в соответствии со следующей таблицей:

| Выбранный канал N° | КОЛ-ВО НАЖАТИЙ SW1 | Включен светодиод |
| --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L3 | L4 |
| Канал 1 моностабильный | 1 | * |  |  |  |
| Канал 2 моностабильный | 2 |  | * |  |  |
| Канал 3 моностабильный | 3 |  |  | * |  |
| Канал 4 моностабильный | 4 |  |  |  | * |

- Нажать кнопку SW1 на приемнике столько раз, сколько указано в таблице: загорится соответствующий светодиод.

- В течение 5 секунд нажать и держать нажатой кнопку передатчика.

- Светодиод на приемнике погаснет и загорится вновь: это указывает на запоминание кода, после чего в течение 5 секунд приемник остается в режиме ожидания нового кода для запоминания.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМА ТАЙМЕРА

Для установки режима таймера на первом канале действовать следующим образом:

- Нажать и держать нажатой кнопку SW1 на приемнике: светодиод L1 (соответствующий первому каналу) загорается на несколько секунд.

- После выключения светодиода L1 отпустить кнопку SW1. Светодиод L1 начинает медленно мигать (1 мигание в секунду). Количество вспышек соответствует устанавливаемому времени, как указано в таблице.

- Считайте количество вспышек светодиода L1 в соответствии со временем, которое хотите установить, нажмите кнопку SW1 на приемнике во время определенной таким образом вспышки. Мигание прекратится и светодиод L1 останется включенным.

- В течение 5 секунд нажать и держать нажатой кнопку передатчика.

- Светодиод приемника погаснет и вновь загорится: это указывает на запоминание кода, после чего в течение 5 секунд приемник остается в режиме ожидания нового кода для запоминания.

Для программирования каналов 2,3,4 повторить вышеуказанные пункты 2,3,4, обращая внимание на соответствие светодиодов L2,L3,L4 выбранному каналу. (N° = кол-во вспышек)

| N° | Время | N° | Время | N° | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 с. | 12 | 12 с. | 23 | 4 мин. |
| 2 | 2 с. | 13 | 13 с. | 24 | 4,5 мин. |
| 3 | 3 с. | 14 | 14 с. | 25 | 5 мин. |
| 4 | 4 с. | 15 | 15 с. | 26 | 5,5 мин. |
| 5 | 5 с. | 16 | 30 с. | 27 | 6 мин |
| 6 | 6 с. | 17 | 1 мин. | 28 | 6,5 мин. |
| 7 | 7 с. | 18 | 1,5мин. | 29 | 7 мин. |
| 8 | 8 с. | 19 | 2 мин. | 30 | 7,5 мин. |
| 9 | 9 с. | 20 | 2,5 мин | 31 | БИСТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ |
| 10 | 10 с. | 21 | 3 мин. |  |  |
| 11 | 11 с. | 22 | 3,5 мин. |  |  |

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ БИСТАБИЛЬНОГО РЕЖИМА

Для установки бистабильного режима на первом канале действовать следующим образом:

- Нажать и держать нажатой кнопку SW1 на приемнике: светодиод L1 (соответствующий первому каналу) загорается на несколько секунд.

- После выключения светодиода L1 отпустить кнопку SW1. Светодиод L1 начинает медленно мигать (1 мигание в секунду). После окончания 30 вспышек, определяющих режим таймера, светодиод останется включенным.

- В течение 5 секунд нажать и держать нажатой кнопку передатчика.

- Светодиод приемника погаснет и вновь загорится: это указывает на запоминание кода, после чего в течение 5 секунд приемник остается в режиме ожидания нового кода для запоминания.

Для программирования каналов 2,3,4 повторить вышеуказанные пункты 2,3,4, обращая внимание на соответствие светодиодов L2,L3,L4 выбранному каналу.

# ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Эта операция позволяет произвести последовательное программирование новых передатчиков (пультов) по радио, не извлекая приемник из установки.

Для проведения дистанционного программирования необходимо наличие уже запрограммированного передатчика. Все запрограммированные дистанционно передатчики получат функции кнопок, аналогичные исходному передатчику.

Например: есть передатчик ТХ А с установленным режимом работы кнопок: кнопка 1 соответствует первому каналу с моностабильным режимом, кнопка 2 – третьему каналу с режимом таймера на 10 секунд, кнопка 2 – четвертому каналу с бистабильным режимом.

Для программирования передатчика ТХ В:

- Нажать на 5 с. минимум кнопки 1+2 или 1+3 передатчика ТХ А.

- Отпустить обе кнопки.

- Нажать на 5 секунд желаемую кнопку на передатчике ТХ В.

- Отпустить и нажать на 5 секунд другую выбранную кнопку на передатчике ТХ В; повторить эту операцию для всех остальных передатчиков.

- Для выхода из режима программирования подождать не менее 5 с.

Функции кнопок передатчика ТХ В и других, запрограммированных с помощью данной процедуры, будут аналогичны функциям кнопок передатчика А.

# РЕЖИМ ПЛАВАЮЩЕГО КОДА (ROLLING CODE)

Возможно включить или отключить режим плавающего кода, который делает невозможным копирование кодов системы Personal Pass. Включение/выключение производится переключателем Dip2 на приемнике.

Dip2 – ON	= режим плавающего кода включен

Dip2- OFF	= режим плавающего кода выключен.

При использовании WINPPCL включение режима плавающего кода производится независимо от положения переключателя Dip2.

# ДУБЛИРУЮЩИЙ ПЕРЕДАТЧИК

ДУБЛИРУЮЩИЙ передатчик, активированный с помощью WINPPCL, позволяет дублировать по радио передатчик, ранее распознанный приемником.

Достаточно один раз вблизи приемника осуществить передачу от надлежаще запрограммированного ДУБЛИРУЮЩЕГО ТХ: код передатчика будет заменен новым без удаления приемника из устройства. Для синхронизации плавающего кода дважды произвести передачу всеми кнопками ДУБЛИРУЮЩЕГО ТХ.

Например: есть запрограммированный передатчик ТХ А. Можно произвести максимум 3 замены кодов, вследствие чего получите:

ТХ В, который заменяет ТХ А (ТХ А более не работает).

ТХ С, который заменяет ТХ В (ТХ В более не работает).

ТХ D, который заменяет ТХ С (ТХ С более не работает).

# ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ КОДОВ

Для полного удаления кодов действуйте следующим образом:

- Отключить питание приемника.

- Нажать и держать нажатой кнопку SW1 на приемнике.

- Одновременно включить питание. Светодиод на приемнике загорится: отпустить кнопку SW1.

Теперь память свободна и готова для проведения нового программирования. Для частичного удаления кодов необходимо использовать программатор PROG2.

# БЛОКИРОВКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Функция блокировки программирования активируется только с помощью WINPPCL. Эта функция  запрещает любое перепрограммирование приемника, как с помощью кнопки SW1, так и дистанционно. Приемник может быть перепрограммирован только с помощью WINPPCL.

# ВНИМАНИЕ: при питании приемника от 24 В. пост. или перем.тока не активировать более 2 реле одновременно

# КОНТАКТЫ РЕЛЕ

Клеммные разъемы соответствуют четырем реле с НО контактами. При необходимости работы с НЗ контактами произвести изменения: замкнуть контактные площадки А и В и разрезать дорожку С (см.рис.1).

# ВНИМАНИЕ

Данная аппаратура соответствует норме FCC часть15. При вводе в эксплуатацию необходимо соблюдение двух условий: (1) аппаратура не является источником вредных воздействий и (2) исключает возможность непредусмотренных действий при различных вмешательствах.

Изменения или модификации, не одобренные органом, выдающим сертификат соответствия, могут привести к запрету эксплуатации аппаратуры.

Аппаратура должно подключаться только к защищенному от короткого замыкания источнику питания; никакие клеммы не предназначены для подключения к устройствам, находящимся под опасным напряжением.

# СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ 99/05/СЕ

Приемники модели WALLY соответствуют основным требованиям Директивы 99/05/СЕ. Для проверки соответствия применялись следующие технические Нормы: EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3.